JMA多阀软化水控制器的参数输入流程

a、控制器M程序输入步骤：3步

b、第一步：反洗时间10-15分钟

c、第二步：进盐液、置换时间45-60分钟  （0.25-0.35Mpa）

d、第三步：正洗时间30-45分钟

操作步骤如下：

1按住ESC键待视频显示0000松手

2通过左右键移动方位，上下键改变数值输入2008按ENTER键

3视频显示（校时、计划、M程序…）

4通过左右键移动方位，移到M程序按ENTER键进入M程序

5通过按右键可以从1/3移到2/3以此类推

6通过上下键改变数可以修改1/3 2/3 3/3 时间

7修改完毕按ESC键返回主屏幕