全自动软水设备

温州润新控制阀产品

使

用

手

册

单位：西安天泽水处理技术发展有限公司

地址：西安高新路枫叶广场B座605

电话：029-84239915  13384921115

本套设备采用F65B2时间型控制器

一、产品特点

更可靠的启闭方式

采用高平面度、耐腐蚀、耐磨损的断面密封片启闭，不泄露

单罐型时间控制阀再生时不出水

手动功能

可随时按下手动按钮实现即时再生

断电或控制器无法正常工作时，可以使用手轮进行手动操作（适用于F63/68F系列）

键盘锁定功能

如一分钟内无按键操作，键盘将自动锁定；再次操作前需要同时按上下键5秒钟将键盘解锁。该功能可有效防止因碰撞导致错误操作发生

LED动态彩色显示屏，亮丽直观

彩条连续滚动表示处于正常运行状态，否则处于再生状态

长期停电提示

若连续停电时间超过3天，来电后时钟图形将持续闪烁，提醒您须重新设定当前时间；原设定的其他参数值无需重新设定，已进行的行程来电后继续进行

两种运行计时模式（本操作由专业人士进行）

本法提供运行按天计时与按小时计时两种运行计时模式，通过拨动控制器内部主控板上的拨位开关，随时进行切换，重启电源后即可生效。 “ON” 位置代表运行按天计；“1” 位置代表运行按小时计

带有信号输出端口（本操作由专业人士进行）

本阀带有信号输出端口，可接增压泵、电磁阀等设备。当输出信号工作模式设为b-01时，阀门离开运行位置的瞬间，信号开启；在到达运行位置的瞬间，信号关闭。当输出信号工作模式设为b-02时，在每个位置计时/流量达到设定值即电机将要启动向下一位置切换时信号开启，在到达下一位置停下后信号开闭。

可设定的反洗间隔次数（仅适用于F68/F69系列）

对F68、F69逆流再生阀，具有可设定的反洗间隔次数，即运行多次，反洗一次。设定间隔次数根据当地水质的浊度状况而定。

互锁功能

具有互锁功能，可实现多阀并列出水的系统在工作过程中只有一个阀再生；反渗透预处理等多级处理的系统串联出水时，只有一个阀在再生或冲洗，保证每个阀再生或冲洗时都有水；也可实现多个多级预处理系统的并联出水，即多个阀串并联。

远程控制端口

本阀设有远程控制端口，可接受无源信号。如当检测设备检测到系统的出水不符合要求时，可接受信号使控制阀再生

二、产品外形

三、安装接连接

在安装之前，请仔细阅读该说明，并准备所有安装锁需要的材料和工具。

多功能控制阀的安装，应该按规定的进水口、出水口、排水口及吸盐口接管，且应符

合相关的管路规范。

- 设备定位

  - 软化器与排水口的距离越远越好；

  - 留意一定的空间，便于设备的操作和维修；

  - 盐箱应尽量靠近软水器；

  - 应该远离热源，且不能将设备暴露在室外，日晒雨淋可能导致设备的损坏；

  - 不要将设备安置在有酸碱、强磁场，强震动等环境中，以免造成电子控制系统失灵；

  - 不要经装置及排水口、溢流管件等安装在小于5摄氏度，大于45摄氏度的地方。

  - 应该可能将系统安装在出现漏水情况时，损失最小的地方。

- 进出水管安装

为便于设备的维修，建议将设备按如图一所示安装。

说明：采用三个球阀与多功能控制阀及进出水管相连。其中，阀B与多功能控制阀的进水口相连；阀C与多功能控制阀的出水口相连。

当需要更换滤料或检测罐体部分时，打开阀A,关闭阀B、阀C即可；正常使用时打开阀B、阀C，关闭阀A即可。阀D为取样阀。

- 排水管的安装

  - 将控制阀配套的排水限流垫圈放入排水软管接头内；

  - 排水软管接头与阀体的排水口旋紧；

  - 排水软管插入排水软管接头上；

  - 将排水软管如图二所示固定好

控制阀应高于排水口，且与排水口的管道距离不应太长

- 吸盐罐连接

  - 将3/8英寸吸盐软管接头如图三套入吸盐管内；

  - 将红色的注水限流垫圈放入阀体的吸盐口内（注意：凸起的一面朝里）；

  - 将吸盐软管接头旋紧；

  - 确保接口不漏水

- 电器的连接

  - 将电源适配器输出线插头与控制器的两芯插座相连；

  - 电源适配器插头直接与100-240V/50-60Hz交流电插座连接

- 运行按天计与按小时计的切换

根据该阀门的所配套的设备本身需要，可自行选择运行按天计或运行按小时计两种模式，其调节方法如下：

  - 利用螺丝刀或其他合适的工具，打开控制盒；

  - 在如下图所示的主控板上，有一拨位开关（见图四左侧的放大图）；

  - 当拨位开关位置在“ON”时，表明系统正处于运行按天计；当拨位开关位置在“1”时，表明系统正处于运行按小时计，用户可根据系统配置需要自行选用切换。

四、控制器操作说明

1.显示器

对于F63B1/F65B1/F68A1/F69A1/F74A1运行以天计的时间性控制器，当系统处于正常运行状态时，显示器以30秒间隔循环显示：

- 当前所处的工作状态（数位代号与圆形代号相对应），如1-03D;

- 当前时间：如12：30；

- 再生时间：如02：30

例：运行时间 以天计的时间型控制器，当处于运行状态时，显示幕将循环显示如下3副图画：

对于F63B2/F65B2/F68A2/F69A2/F74A2运行以小时计的时间性控制器，当系统处于正常运行状态时，显示器以30秒间隔循环显示：

① 当前所处的工作状态（数位代号与圆形代号相对应），如1-18H;

② 当前时间：如10：18；

2、菜单/确认键

# Text boxes

③（运行按小时计无此项）动态显示的彩条表明阀门当前处于运行状态；再生时间为02：30

②动态显示的彩条表明阀当前处于运行状态；时钟图形表明当前时间为12：30

①数位1、图形

和动态显示的彩条表明阀门当前处于运行状态；运行剩余时间3天