电源盒自动砂光机LC-ZP603

功    率：15.2KW

主机转速：2000r/min

加工宽度：≤150mm长度：≥300mm  厚度：0.5mm

使用耗材：抛光轮规格：直径300mm*厚150mm*内孔32mm侧面抛光轮规格：直径300mm*厚50mm*内孔25mm，正抛光机轮规格：直径300mm*厚75mm*内孔25mm

机器尺寸：长5000mm*宽2000mm*高1700mm

机器性能：此机型适用于各种小平面金属产品扫纹、拉丝、磨砂、砂光处理，如：方管、货架、服装道具、长条、铝条、扁钢、扁铁、音箱面板等产品。

特点：此进料速度油缸、油站推动，无需更换砂带，一次完成，效率高、品质稳定、丝纹清晰均匀。