DHG9023A电热鼓风干燥箱

用途概述：供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点：

1、箱体内均采用镜面（拉丝）不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。

2、采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠智能型分段程序温度控制器。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内温度均匀。

4、独立限温报警、超过限制温度即自动中断，保证实验安全进行不发生意外（选配）。

5、具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温湿度参数的变化情况（选配）。

技术参数：

| 型 号 | 台式鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
|  | DHG-9023A |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 输入功率 | 800W |
| 工作室尺寸（mm） | 300×300×270 |
| 外型尺寸（mm） |  |
| 载物托架（标配） | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |

控温仪表：

产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制，使得设备操作完全傻瓜化，解决了以往PID 控制技术需要多次参数整定，温度过冲等弊病，控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间最长达9999 分钟。具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

保温层：

国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特，极大减少了内腔热量的外传。

箱体内部结构：

置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的高性能专用风机吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。

箱体外部结构：

采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；内胆为不锈钢材料制成，半圆形四角设计使清洁更方便；

传感器：

A 级PT100 铂金电阻； 加热方式：镍铬合金电加热器

保质期：

一年之内整机保修，提供上门维修。

报价1800元

联系人：张13918581105

- 上海博珍仪器设备制造厂

- 联系人：张经理               电　话：021-67182079

- 手　机：13918581105         传　真：021-39650216

- 邮　箱：bozhenyiqi@126.com  网　址：http://www.shbz17.com

# Text boxes

13918581105张中和