博珍BX-Ray-II 远红外接种环灭菌器

红外线灭菌器产品介绍：

红外线灭菌器(红外线电热灭菌器，红外线接种环灭菌器)采用红外线热能灭菌，因其使用方便、操作简单、对环境无污染，无明火、不怕风、使用安全，可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车的上等环境中进行微生物实验。

红外线接种环灭菌器特点：

1. 接种环或针消毒灭菌完全替代酒精灯，清洁卫生，安全、方便。
2. 红外线灭菌器工作时不消耗氧，可以用于厌氧室中。
3. 灭菌彻底，膛内温度可达到近8250℃，杀菌只需要3到4秒，所有微生物彻底焚灭。
4. 基于电子红外线原理，仪器主体全部采用不锈钢，美观、易清洁，体积小，重量轻。
5. 先进的智能化控温技术，控温精度高，避免加热元件满负荷工作，使用寿命长，节能安全。
6. 在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染。

BX-Ray II红外线接种环灭菌器技术参数：

规格型号：BX-Ray-II
最高温度：不超过825℃
待机保持温度：480℃
最大消毒物品外径：≤15mm的物品
加温区总长：150mm
加热器角度可调节：根据使用者习惯轻松调节角度
外形尺寸(mm)：130×100×180mm
电压及功率：AC220V±22V，50HZ±1HZ，135W
总量：1.1kg

红外线灭菌器工作条件：

2.相对湿度：≤90％ 3.使用环境最大海拔高度：不限

| 规格型号 | BX-Ray-II | BX-Ray-I |
| --- | --- | --- |
| 最高温度 | 不超过900℃ |
| 待机保持温度 | 480℃ |
| 最大消毒物品外径 | ≤15mm | ≤35mm的物品 |
| 加温区总长 | 150mm | 100mm |
| 加热器角度可调节 |  | 根据使用者习惯轻松调节角度 |
| 外形尺寸(mm) | 130×100×180mm | 150×98×210mm |
| 电压及功率 | AC220V±22V，50HZ±1HZ，135W | AC220V±22V，50HZ±1HZ，160W |
| 总量 | 1.1kg | 1.5kg |
| 工作条件 | 1.使用环境温度：-20℃～50℃ 2.相对湿度：≤90％ 3.使用环境最大海拔高度：不限 |