标志灯示列图

BAYD防爆标志灯技术参数

## 适用范围

1区、2区危险场所；

IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境。

技术参数

1.执行标准,GB3836.1、GB3836、IEC60079-0

2.防爆标志Exde ll BT4

3.额定电流；AC220v 50Hz(如有特殊要求请注明）

4.防护等级IP65

5..防腐等级；WF1*WF2

6.应急照明；LED光源  3W

7.充电时间；24h

8.引入装置；G3/4’引入口规格，适合10mm-14mm电缆

产品特点

1、铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑；

2、压铸成型，结构紧凑，外型美观；

3、具有抗高能量冲击的钢化玻璃，并能满足防爆要求的热聚变试验；

4、本产品有单面和双面二种号，特殊设计的内部电路，具有过充电保护、短路保护、过放电保护等多种功能，有效保证使用性能；

5、外露紧固件均采用防强腐蚀性能的不锈钢材质制成；

6、内装免维护镍镉电池组，在正常供电下自动充电，事故或停电时应急灯自动电亮；

7、标志牌图案可由用户根据需要选择；

8、钢管或电缆均可布线；

9、符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079标准要求

## 技术参数

## 常规参数

| 防爆标志 | 防护等级 | 电缆外径φ，mm | 进线口螺纹（G”） | 应急照明时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exd II BT6 | IP65 | 10~14 | 3/4 | 90 |