苏州菲洛克连续强制真空排气装置概述：

连续强制真空排气装置利用真空抽吸作用排除料液中所含不凝性气体的装置，是一系乳品、果汁等物料作业线上脱气必不可少的设备。

连续强制真空排气装置的作用是：去除料液中的空气（氧气），抑制褐变、色素、维生素、香成分和其他物质的氧化，防止品质降低； 去除附着于料液中悬散微粒气体，抑制微粒上浮，保持良好外观； 防止罐装和高温杀菌时起泡影响杀菌； 减少对容器内壁的腐蚀 。

苏州菲洛克连续强制真空排气装置技术特点：

1、可大大缩短供热或冷却系统初次注水后的排气时间，极有利于系统的初次调试运行。

2、脱除系统中的气体，防止气阻，保证系统正常运行期间稳定可靠。

3、消除水泵气蚀，降低系统运行噪音。

4、由于脱除了水中的氧气，将降低系统的有氧腐蚀，延长设备使用时间。

5、由于脱除了水中的气体，换热器表面上不会附有气体气泡，提高了供热效率。

6、脱气机工作时间和周期可根据需要调节。

7、单台适用系统容量最大可达150 m3；可多台并联使用。

8、设备安装方便，全自动运行，安全可靠，易于维修保养。

苏州菲洛克连续强制真空排气装置工作原理：

根据亨利定律，气体在水中的溶解度与水温和压力有关。在一定温度下，与气体的压力成正比；在一定的压力下，水温降低，气体的溶解度增加，水温升高，气体溶解度降低。当降低水面的压力，则可在较低的水温下，使溶于水中的气体析出，从而除去水中的气体。真空脱气机就是通过产生真空，将水中的游离气体和溶解气体释放出来，再通过自动排气阀排出系统，脱气后的水再注入系统。这些低含气量的水是不饱和水，对气体具有高度的吸收性，它将吸收系统中的气体从而达到气水平衡。真空脱气机每20~30秒重复一次这样的循环。如此循环往复，将系统中的所有气体脱除。

苏州菲洛克连续强制真空排气装置注意事项：

1、每次使用前应将顶盖打开用热水或氢氧化钠液对器内进行清洗。

2、使用时要保持各密封部位良好，不得有漏气现象。

3、要经常检查膜片压力表，保持其准确。