哈纳HI83200多参数离子浓度测定仪

品牌：意大利哈纳HANNA

北京欧信胜科技有限公司，专业代理意大利哈纳HANNA水质检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

余氯、总氯、溴、碱度、氰尿酸、钙硬度、酸度、臭氧、铜、铁等多达34类44项水质指标快速精确测量，200组储测量数据，USB数据接口，内置可充电池或12VDC电源适配器，适用于实验室、现场及野外水质快速测量。

哈纳HI83200多参数离子浓度测定仪 技术参数

| 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 对应试剂型号 | 预测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱度 | 0 to 500 mg/L（ppm） CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
| 温馨提示：含氯待测水样，加入HI93755-53试剂，消除干扰因子 |
| 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L（ppm）Al | 试铝灵法 | HI93712-01 | 100 |
| 氨氮 HR | 0.00 to 10.0 mg/L（ppm）NH3-N | 纳氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
| 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L（ppm）NH3-N | 纳氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
| 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L（ppm）Br | DPD比色法 | HI93716-01 | 100 |
| 钙 | 0 to 400 mg/L（ppm）Ca | 浊度比色法 | HI937521-01 | 50 |
| 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L（ppm）CIO2 | 氯酚红法 | HI93738-01 | 100 |
| 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L（ppm）CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
| 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L（ppm）CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
| 六价铬 HR | 0 to 1000 µg/L Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
| 六价铬 LR | 0 to 300 µg/L Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
| 铂钴色度 | 0 to 500 PCU | 铂钴比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
| 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L（ppm）Cu | 双喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
| 铜 LR | 0 to 1000 µg/L Cu | 双喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
| 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L（ppm）Csy | 悬浮浊度法 | HI93722-01 | 100 |
| 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L（ppm）F | SPADNS法 | HI93729-01 | 100 |
| 温馨提示：含氯待测水样，加入HI93703-53试剂，消除干扰因子 |
| 钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L（ppm）CaCO3 | 钙镁试剂法 | HI93720-01 | 100 |
| 镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L（ppm）CaCO3 | EDTA比色法 | HI93719-01 | 100 |
| 联氨 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 对-二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 | 100 |
| 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L（ppm）I2 | DPD比色法 | HI93718-01 | 100 |
| 铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L（ppm）Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 | 100 |
| 铁 LR | 0 to 400 µg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
| 镁 | 0 to 150 mg/L（ppm）Mg | 钙镁试剂法 | HI937520-01 | 50 |
| 锰 HR | 0.0 to 20.0 mg/L（ppm）Mn | 高碘酸盐氧化法 | HI93709-01 | 100 |
| 锰 LR | 0 to 300 µg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
| 钼 | 0.0 to 40.0 mg/L（ppm）Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 | 100 |
| 镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 100 |
| 镍 LR | 0.000 to 1.000 mg/L（ppm）Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
| 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L（ppm）NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 | 100 |
| 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L（ppm）NO2 | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 | 100 |
| 亚硝酸盐 LR | 0 to 1.15 mg/L（ppm）NO2 | 叠氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L（ppm）O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
| 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L（ppm）O3 | DPD比色法 | HI93757-01 | 100 |
| 其他技术指标 |
| 光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 |
| 校准模式 | 手动零点校正，采用SMD微处理技术 |
| 数据管理 | 200组数据存储，USB数据接口 |
| 电源模式 | 内置9V可充电池和230AC/12VDC电源适配器 |
| 自动关机 | 测量模式下，10分钟不用后自动关机 |
| 尺寸重量 | 主机尺寸：235 x 200 x 110 mm，主机重量：900g |

标准配置

HI83200

主机（44个指标），标配不含测量项目试剂，HI83200-100 水样前处理器，HI731313W 专用玻璃比色皿，HI731318玻璃比色皿清洁布（2块），HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器，中英文使用说明书，HI721004 定制专用仪器携带箱

哈纳HI83200多参数离子浓度测定仪｜离子浓度计HI83200现货特价促销中！

哈纳HI83200多参数离子浓度测定仪｜离子浓度计HI83200北京供应

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！