M5IR五合一气体检测仪（二氧化碳专用）

Sampler是进入受限空间的一种理想附件，可用于大多数BW单气体检测仪，只需要将其连接到检测仪并激活连续远程采样即可。

规格

1. 仪器小巧而轻便重175g.

2. 3m采样管线。

3. 精细过滤器（可滤尘滤水）。

4.  可插接采样探头。

5.  普通1号1.5 V碱性电池供电。

6.  背带方便夹，携带方便。

7.  与大多数BW检测仪兼容使用。

8.  大流量快速采样，便于BW气体检测仪快速检测报警。

9.  不设时间限制，长时间连续采样。

10.  订货型号：YK-SPAK

规格

·自动归零：是
·校正：自动
·背照灯：标准模式：弱光(自动)；报警状况(自动)；可根据需求重新激活
·报警模式：报警状况(自动)，根据需要再次激活
·秘密模式：背照灯不亮，声光报警停用
·全功能自测试：传感器的完整性、电路及电池；声音／视觉报警
·传感器：插接式电化学式电池(毒气及氧气)；催化式(LEL)
·用户选项：提示音、密码保护、锁定警报、校正过期锁机设定、“SAFE”显示功能、秘密模式、开机时氧气自动校准、报警状况单用背光模式、可燃气体测量单位选择(％LEL和体
积百分比)、LCD显示屏语言选择、STEL计算方式选择、TWA计算方式选择、可燃气体修正因数选择、用户设定校准气体浓度
·警报指示灯：视觉、声音／振动报警清楚显示报警状况和级别
·视觉报警：两段明亮闪烁广角报警灯
·LCD屏幕显示出现的气体和报警级别
·声音报警：典型1英尺／0．3米外为95分贝的高输出可变脉冲警报声
·振动警报：在气体报警状态下发出振动警告，或显示其他报警状况
·其他：电池电量不足、超出测量范围、多个气体／泵失效、或传感器故障
·报警级别：所有气体的即时低限和高限报警；有毒气体的TWA(时间加权平均值)
·和STEL(短时间内暴露限度)报警
·报警级别：所有气体的即时低限和高限报警；有毒气体的TWA(时间加权平均值)和STEL(短时间内暴露限度)报警
·LCD：持续字母数字型气体读数和状态显示说明：
·探测气体类型：CO2,H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, and combustibles?
·气体浓度：同时持续显示所有气体浓度(ppm、％LEL或％v／v)
·STEL／TWAppm或％：记录STEL和TWA并根据要求显示
·峰值ppm或％：记录显示气体的曝露峰值并根据要求显示
·报警设置点：启动时显示
·校准到期日：显示尚余日数
·时钟：启动时显示实时时间(只适用配备数据记录仪型号)

测试

·全功能自测试：启动时执行全功能自测试
·电池：不间断
·一般规格：抗冲击复合材料，双层注射成型防震护套
·工作温度：华氏—4至122度／摄氏—20至50度
·湿度：5％至95％相对湿度(无凝结)
·EMI／RFI：符合EMC指导规范89／336／EEC的规定
·保护级别：高性能防水防尘外壳
·可选电池类型：3节AA碱性电池可工作14小时(配备电动泵10小时*) 可充电“热更换式”电池组可工作18小时(配备电动泵13小时*)
*当配上氧气，可燃气体，TwinTox和另外一个毒气传感器三小时充电时间
·尺寸：5．7X2．9X1．5英寸,4．5x7．4x3．8厘米
·重量：13．1盎司／370克
·保修期：两年完整质保，包括全部传感器
·数据记录器选项：用户下载数据记录器
·数据记录：所有故障及事件(零校准调节、量程校准调节、气体读数、TWA、STEL、
·报警状态、微处理器探测到的故障)
·采样率：出厂预设间隔为5秒，用户可自行设定1至127秒之间
·存储：32MB的MMC闪存卡可保存2个月的持续数据(还可提供64MB／128M的内存卡)；
　当内存卡已满，系统自动将最新数据覆盖最旧数据