冲孔网用的原材料大多有：不锈钢、低碳钢板、镀锌 PVC 冷轧卷等。

种类分为：图案冲孔网，成型冲孔网，特厚冲孔网，特薄冲孔网，微孔冲孔网，线切冲孔网。激光冲孔网等。

冲孔网主要规格有长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。

1.卷板厚度0.2mm-1mm，长度20m

2. 孔径1.5mm-10mm

3. 张板厚度0.2mm-20mm；宽度*长度≤1.5m*5m

4. 孔径0.5mm-200mm

可用于建筑物的天花板、墙板的吸音材料；可用于建筑物楼梯、阳台、环保桌椅的精美装饰孔板；可用于机械设备的防护罩，华丽的音箱网罩，粮食、饲料、矿山用的磨筛、矿筛、工字筛，厨房设备用的不锈钢水果篮、食品罩果盘等厨具，以及商场用的货架网、装饰展销台，粮库用的通风透气网，足球场草坪渗水滤水滤网。冲孔网还广泛应用于电子行业，如音响的防尘隔音罩等，如下图所示：产品特性:· 易于加工成型· 可以喷漆或抛光。易于安装· 引人注目的外观· 各种厚度的板材· 多种选择的孔径和排列方式· 良好的吸音效果· 较轻的重量· 较长的使用寿命· 精确的尺寸　冲孔网还广泛应用于 化工机械、制药设备、食品饮料机械、烟卷机械、收割机、干洗机、烫台、消音设备、制冷设备（中央空调）音箱、工艺品制作、造纸、液压配件、滤清设备等各行各业。

冲孔方式

1、同方向的连续仲裁：使用长方形冲孔网模具部分重叠加工的方式，可以进行加工长型孔、切边等。

2、连续成形：成型比冲孔网模具尺寸大的成型加工方式，如大尺寸百叶窗、滚筋、滚台阶等加工方式。

3、蚕食：使用小圆模以较小的步距进行连续冲制弧形的加工方式。

4、多方向的连续冲裁：使用小冲孔网模具加工大孔的加工方式。

5、单次成形：按模具形状一次浅拉深成型的加工方式。

6、单冲：单次完成冲孔，包括直线分布、圆弧分布、圆周分布、栅格孔的冲压。

7、阵列成形：在大板上加工多件相同或不同的工件加工方式。