调节阀、控制阀型号各代号编制顺序如下图：

第一单元、有第二功能或带有其他特异结构时，在“Z”前再加注一个汉语拼音字母：

| 无 | G | D | W |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通 | 高温425℃~650℃ | 低温度-29℃~-196℃ | 零泄露波纹管密封 |

注：一般情况，无以上特殊工况此项忽略。

第二单元、执行器大类：

自控类调节阀都有执行器机构控制，这个位置用拼音首字“Z”表示执行器，并固定不变。

第三单元、控制阀执行机构形式和特征代号：

1、气动执行机构、气动头

| 气动执行机构 | 气动薄膜执行机构 | 气动活塞式执行机构 | 自力式执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA（老式） | MB（老式） | JH（新式精小型） | SG | QC | SH | ZC | ZY |
|  | 薄膜式正作用 | 薄膜式反作用 | 多弹簧薄膜式 | 多弹簧活塞式 | 快速活塞式 | 角行程活塞式 | 压差自力式 | 压力自力式 |

2、电动执行机构、电动头

| 电动执行机构 | AZ（老式） | DL（新式） | DR（新式） | KR | BZ | BJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅱ型直行程 | 全电子式直行程 | 全电子式角行程 | 智能型角行程 | 全电子式超小型 | 步进电机角行程 |

标有老式、新式的为客户选用较多的执行机构。

第四单元、调节阀的结构型式代号：

| 调节阀 | P | N | M | V | O | W | D | WP | WR | WY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单座阀 | 双座阀 | 套筒阀 | V形球阀 | O形球阀 | 蝶阀 | 刀型闸阀 | 微小流量阀 | 软密封蝶阀 | 硬密封蝶阀 |

根据前后压差，流量系数大小，泄露量大小选用单座阀、双座阀、套筒阀。

第五单元、公称压力：

| 调节阀公称压力 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.4Mpa | 10.0Mpa |

第六单元、控制阀阀体材料代号：

| 调节阀材料 | C | P | R | I | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 碳钢WCB | 不锈钢304 | 不锈钢316 | 铬钼钢1Cr5Mo | 铬钼钒钢12Cr1MoV |

第七单元、控制阀公称通径：

| DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
| DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 |

注：订购调节阀、控制阀时须说明：

## 调节阀的型号编制方式

调节阀的型号通常应表现出调节阀执行器大的类别、执行机构的形式、执行机构的特征、阀结构形式、公称压力、作用方式等要素。调节阀型号的标准化对调节阀的设计、选用、经销、提供了方便。

当今调节阀的类型、结构和材料越来越多，调节阀型号的编制也愈来愈复杂，我国虽对调节阀的型号编制有统一的规定，但是愈来愈不能适应调节阀生产发展的需要，并且与阀门型号编制方法也大不相同，不适合阀门的统一发展。我们天沃公司一般采用统一型号编制方法，凡不能采用统一编号方法的，均按自己的需要制订调节阀型号编制方法。

调节阀型号由7个单元组成：

含义如下：

1——执行器大类。字母z代表执行器。

2——执行机构形式。用大写汉语拼音字母表示，见表1。

| 表1 执行机构形式 |
| --- |
| 结构形式 | 代号 |
| 气动薄膜执行机构 气动薄膜多弹簧执行机构 气动深波纹执行机构 气动活塞执行机构 气动长行程执行机构 电动执行机构（可逆电机式直形成） 电动执行机构（可逆电机式角行程） 电动执行机构（DDZ-Ⅱ型系列、直行程） 电动执行机构（DDZ-Ⅱ型系列、角行程） 电动执行机构（多转型） | M H N S SL AZ AJ KZ KJ FD |

3——执行机构结构特征。用大写英文字母表示，见表2。

| 表2 执行机构结构特征 |
| --- |
| 执行机构结构特征 | 代号 |
| 正作用 | A |
| 反作用 | B |

4——阀结构形式。用大写英文字母表示，见表3。

| 表3 阀结构形式 |
| --- |
| 阀结构形式 | 代号 | 阀结构形式 | 代号 |
| 单座阀 | P | 球阀 | O |
| 单座阀（精小型） | JP | V形开口球阀 | V |
| 双座阀 | N | 隔膜阀 | T |
| 套筒阀 | M | 阀体分离阀 | U |
| 套筒阀（精小型） | JM | 三通阀 | 分流 | X |
| 偏心旋转阀 | Z |  | 合流 | Q |
| 角形阀 | S | 高压差阀 | K |
| 蝶阀 | W | 食品阀 | F |

5——公称压力。压力值用阿拉伯数字表示，单位为兆帕(MPa)。

6——作用方式。用大写英文字母表示，见表4。

| 表4 作用方式 |
| --- |
| 作用方式 | 代号 |
| 气开（电开） 气关（电关） | K B |

7——变形产品。用大写汉语拼音字母表示，见表5。

| 表5 变形产品 |
| --- |
| 变形产品 | 代号 |
| 高温型 | G |
| 低温型 | D |
| 波纹管型 | W |

### 调节阀型号方法示例

示例1 气动薄膜执行机构，执行机构特征为正作用式，阀结构形式为双座阀，公称压力为1．6MPa，作用方式为气开。高温型调节阀：

ZMAN-1.6KG 高温气动薄膜双座调节阀

示例2 电动执行机构(可逆电机式、角行程)，阀结构形式为V形开口球阀，公称压力为6.4MPa，作用方式为电开式(或电关式)调节球阀：

ZAJV-6.4K(B)

示例3 电动执行机构(可逆电机式、角行程)，阀结构形式为蝶阀，公称压力为1．6MPa，作用方式为电开式(或电关式)调节蝶阀：

ZAJW-1.6K(B)

示例4 气动薄膜多弹簧执行机构，执行机构结构特征为反作用式，阀结构形式为精小型套筒阀，公称压力为1 6MPa，作用方式为气开，变形产品为波纹管密封式调节阀：

ZHBJM-16KW

示例5 气动活塞执行机构，执行机构结构特征为正作用式，阀结构形式为单阀座，公称压力为4.0MPa，作用方式为气关，变形产品为低温型的调节阀：

ZSAP-4.0BD

总之每种调节阀型号都有其特定的意义在里面。