C25实验室乳化机工作要点简单介绍

C25实验室乳化机适用于均质、乳化、解聚、分散、疫苗、脂肪乳、农药、酸奶、纺织助剂、悬浮液、果汁、细胞破碎、油水乳化、煤浆、化妆品、沥青、颜料、香精、组织匀浆

采用最新的德国技术平台设计，德国原装马达，可长时间稳定运行；

结构简洁，使用轻便，操作方便，可以手持；

整机设计合理，选材精良；标准配置适合温度 ≤160°，更高温度可非标设计；

可选配工作头来满足常压、真空、压力工况；间歇式结构简洁，便于清洗，符合GMP卫生要求；助您轻松完成高品质的分散、乳化、均质实验工作。

电 源：220V 50/60Hz     功率：500W/320W（ 输入/输出）

空载转速：10000~28000rpm   模拟转速档位：7个

分散头选型表：

| 型号 | 外径(mm) | 长度(mm) | 压力 | 处理量(ml) | 可选材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10BC | 10 | 205 | ◇ | 5~200 | 304、316L不锈钢 |
| 20BC | 20 | 205 | ◇ | 50~3000 | 304、316L不锈钢 |
| 25BC | 25 | 263 | ◇ | 200~8000 | 304、316L不锈钢 |
| 20BCS | 20 | 263 | ◇ | 50~2000 | 304、316L不锈钢 |
| 25BCS | 25 | 263 | ◇ | 100~5000 | 304、316L不锈钢 |
| HMS253 | 25 | 上插式 | ◆ | 100~5000 | 304、316L不锈钢 |
| HDS25 | 25 | 在线式 | ◆ | 1000~50000 | 304、316L不锈钢 |

选型说明

△ 表格中最大批处理量测定介质是水，上限不作为最终最大批处理量的选择数值；

△ 批处理量取决于被加工产品的粘稠度和固含量；如无法确认时，请您提供样品或通过实验数据选型，避免出现选型偏差过大；

△ 表格中的数值为准确的数据，因技术改进、非标定制的，以实际确认数值为准；

△ 因流体的情况和实验种类繁多，客户在实际选型当中，请提供详细的实验参数，工程师根据您的实际工况需求来选择型号；