德国EPK Minitest 600系列 涂层测厚仪BF BN BFN

MiniTest 600系列涂层测厚仪 – 最耐用、高精度、统计分析方便

全新数据统计分析方案！

两用探头自动切换到正确的金属基体：铁/非铁

德国EPK公司（Elektrophysik)一直致力于开发和生产各种用于表面处理行业的精密测量的涂层测厚仪。作为无损涂层测厚仪领域的先驱，EPK公司与各标准化组织和研究院一道，成功地推进了涂层测厚仪在世界范围内的标准化进程。大量的专利技术与成果表明EPK公司是该涂层检测的佼佼者。

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列 产品特点：

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列，根据测头类型的不同，分别运用磁感应和涡流原理测量覆层厚度，并符合以下工业标准：DIN 50981, 50982, 50984；ASTM B499, B244；ISO 2178, 2360；BS 5411。

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列,小巧实用、测量快速精确。主机设有128*64位的LCD背光显示屏，并由AA电池供电。时钟功能可记录测试时间，并设置自动关机时间。

外置一体式的设计，探头将1米长的电缆与主机连接，最新研制的探头顶部由非常耐磨的硬质材料制成，保证长期使用不损坏。

探头不同，MiniTest 600有三种型号供应：

■F 型磁感应探头，测量钢或铁基体上的非磁性覆层。例如：钢或铁基体上的铝、铬、铜、锌、涂料、琅、橡胶等，也适合于合金和硬质钢。

■N 型电涡流探头，测量非铁磁性金属和奥氏体不锈钢上的涂层。例如：铝、铜、黄铜、铸锌件等上的涂料、阳极氧化膜、陶瓷等。

■FN 两用型探头同时利用磁感应原理和涡流原理，FN两用型探头自动识别基体材料，仪器自动切换到正确的金属基体：铁/非铁。

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列的型号选择：

MiniTest 600BF3（铁基体基本型，无统计功能和接口）

MiniTest 600BN2（非铁基体基本型，无统计功能和接口）

MiniTest 600BFN2（两用基本型，无统计功能和接口

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列 测量范围：

■钢铁上的所有非磁性涂层镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。

■铝、铜、黄铜、奥氏体不锈钢等非铁金属上的所有绝缘涂层，如阳极氧化膜、化膜、油漆涂料、陶瓷等。

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列USB接口：

MiniTest 600可以通过随机软件及数据线连接到电脑上显示测量值和统计值。

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列 标准配置：

■主机和指定型号的探头及两节电池

■零板及厚度标准箔

■操作说明书

■数据传输软件及USB连接线

■软包

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列 可选配件：

■测量小工件的高精度探头支架

■充电电池及充电器

■多种规格的厚度标准箔

德国EPK涂层测厚仪MiniTest 600系列 技术规格：

| 测量范围 | F型 (铁基体) | 0 - 3000 μm |
| --- | --- | --- |
|  | N型 (非铁基体) | 0 - 2000 μm |
|  | FN型 (两用探头) | 0 - 2000 μm |
| 精确度 | ± (2 % 读值 + 2 μm) |
| 最小曲率半径 | 5 mm (凸) | 25 mm (凹) |
| 最小测量面积 | Φ 20 mm |
| 最小基体厚度 | 0.5 mm (F) | 50 μm (N) |
| 显示 | LCD 128×64 液晶，4位数字（字高11mm） |
| 测量单位 | 公制/英制 可选 |
| 校准 | 标准校准，一点校准，两点校准 |
| 统计分析 | 实时统计；读值个数n（最多9.999个），最大值、最小值（不适合于B型）、平均值，标准方差；最大批组数10个，每组存储量1000个；自由设置块统计数，实现二次统计功能 |
| 数据接口 | USB RS-232（不适用于B型） |
| 电源 | 2节5号碱电池，至少测量1万次 |
| 体积 | 主机：64 mm x 115 mm x 25 mm |
|  | 探头：Φ 15 mm x 62 mm |
| 重量 | 270 g |