MB25快速水分测定仪用户选型参考

美国奥豪斯全新推出的MB25快速水分测定仪，可广泛应用于食品行业、制药行业、化工行业等领域。这两款水分仪在拥有准确可能、操作简便、坚固耐用等特点的同时，更兼具优异性价比的特性，让您尽享“物超所值”的喜悦！

MB25快速水分测定仪产品特点：

- 背亮式液晶显示屏——使屏幕更加清晰明亮，并提供丰富的测定信息

- 便捷的操作——没有繁琐的菜单，6个按键轻松完成全部操作

- 接触的性能——运用了隔热式称重传感器技术，来防止加温过程对称量准确度造成的影响

- 标配RS232通讯接口——方便连接打印机、电脑和其他外围设备

- MB25采用卤素灯加热，升温速度比红外加热法快40%

上海五相仪器MB25快速水分测定仪技术参数：

| 型号 | MB25 |
| --- | --- |
| 量程（g） | 110/99 |
| 可读性（g） | 0.01/0.005 |
| 可读性（>10g样品）（%） | 0.05% |
| 重复性（3g样品）（%） | 0.2% |
| 重复性（10g样品）（%） | 0.05% |
| 最小样品量（g） | 0.5 |
| 建议样品量（g） | 3-20 |
| 称盘尺寸（mm） | Ø90 |
| 升温程序 | 标准 |
| 环境操作温度（℃） | 10℃~30℃ |
| 通讯 | 双向RS232 |
| 终点控制 | 定时、自动 |
| 加热温度范围（℃） | 50℃到160℃（5℃为一阶梯） |
| 显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、温度 |
| 加热时间 | 1~60分钟步进量为30秒，60~90分钟步进量为1分钟 |
| 外形尺寸（宽*高*长）（mm） | 165*127*280 |
| 净重（kg） | 2.1 |
| 总重（kg） | 4.2 |
| 样品盘手柄 | 标配 |
| 加热源 | 卤素灯 |