不锈钢丝网波纹和孔板波纹规整填料在精细化工中的应用

江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司专业生产的金属不锈钢丝网波纹填料和金属孔板波纹填料主要应用于石油化工、化肥工业、天然气净化、冶炼行业等.如煤化工乙苯乙烯分离，高纯氧制备、环氧丙烷分离，脱丁烷塔，环已烷回收，汽油分馏，常减压炼油等装置中.

1、金属不锈钢丝网波纹填料和孔板波纹填料在甲醛吸收塔改造中的应用：甲醛第一吸收塔直径1m,塔高8.46m，24层筛板，甲醛产量1.5万吨/年，随着产量增加，吸收系统阻力增加，第一吸收塔易液泛，不下料，又造成甲醛单耗增加。采用金属网波纹填料和孔板波纹填料进行改造后，喷淋装置选用槽式液体分布器和多管盘式液体再分布器，投产后效果非常好，大大降低了二塔负荷，有效地降低了第二吸收塔甲醛液浓度，减少了尾气中含醛量，降低了甲醇单耗，又减少了环境污染，提高了甲醇产量，经济效益显著。

- 金属丝网波纹填料在硝基甲苯同分异构体分离中的使用效果：采用金属丝网波纹填料真空精馏法取代板式塔精馏与结晶组合法获得成功，分离效率提高4倍，抽取高纯度产品，邻硝基甲苯纯度达99.96%，对硝基甲苯纯度达99.8%，间硝基甲苯纯度达99%，已进入国际市场，与板式塔相比，相同塔径的产量能提高2倍，能大大地提高经济效益。

3、金属丝网波纹填料在异丙苯酚同分异构体分离的成功应用：采用金属丝网波纹填料塔精馏分离异丙基苯酚同分异构体，产品邻异丙基苯酚含量达到99.9%，塔釜邻异丙基苯酚残留量仅为0.02%，回收率高，产品质量能达到出口指标.