自动旋光仪

产品介绍

采用国内先进的光电检测及微机伺服系统，灵敏度高；大LED显示，薄膜开关操作，读数方便；坚固的铸铝基座，读数非常稳定。

| 型号 | WZZ-2A | WZZ-1S | WZZ-1SS 自动糖量仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | ±45° | ±45° | ±120°Z |
| 最小读数 | ±0.005° | ±0.001° | ±0.01°Z |
| 准确度 | ±(0.01°+测量值×0.03%) | ±(0.01°+测量值×0.03%) | ±(0.03°Z+测量值×0.03%) |
| 重复性(б) | ≤0.007° | ≤0.002° | ≤0.02°Z |
| 可测样品透过率 | ≥10% | ≥1% | ≥1% |
| 光源 | 钠光灯（波长589.44nm） | 钠光灯（波长589.44nm） | 钠光灯（波长589.44nm） |
| 电源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W |
| 质量（净重） | 29kg | 29kg | 29kg |
| 外形尺寸 （长、宽、高） | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm |