SK系列水环真空泵

用途及使用范围! E) u/ S; S( t; l- v8 {, }- Y SK系列水环工真空泵及压缩机是用来抽吸或压送气体和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体，以便在密闭容器中形成真空或压力，从而满足具体工艺流程要求的设备。吸入或压送的气体中允许含有少量液体。# C% u8 E) l8 c' C( D+ l5 C# o- c SK系列水环式真空泵及压缩机广泛应用于机械、石油、化工、制药、食品、陶瓷、制糖、印染、冶金、环保及电子等行业。5 `8 m# p% ^/ ~- Z; ? 由于在工作过程中，该类泵对气体的压缩是在等温状态下进行的，因此在压送或抽吸易燃、易爆的气体时，不易发生危险，所以其应用更加广泛。0 U" b% A. `7 Y$ ? 泵型号说明。例如：SK-12 ( V c% p: Q: K& LSK表示为水环真空泵；12表示该泵的最大抽气量为12m3/min（立方米/分钟）' r2 _5 V( ~6 s- _# a 二、工作原理* V2 J. Q) m' G, I8 A# ^" @. E 如图（1）所示，叶轮3偏心地安装在泵体2内，起动时向泵内注入一定高度的水作为工作液，当叶轮3按图示方向旋转时，水受离心力的作用在泵体内壁形成一旋转的封闭水环5，水环上部内表面与轮毂相切，水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间，而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点，那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大，且与端盖上的吸气口相通，其空间内的气体压力降低，此时气体被吸入，当吸气终也时小腔则与吸气口隔绝；当叶轮在180°到360°的旋转过程中，水环内表面渐渐与轮毂靠近，小腔由大变小，其空间内气体压力升高，高于排气口压力时，当小腔与排气口相通时，气体被排出。5 ^$ e) ?9 ¦. z, h7 P$ f 叶轮每旋转一周，叶片间空间（小腔）吸、排气一次，若干小腔不停地工作，如此往复，泵就连续不断地抽吸或压送气体。% n1 ^' i" U9 d" E! q * F& u6 c+ r; [! ?* l0 a 由于在工作过程中，做功产生热量，会使工作水环发热，同时一部分水和气体一起被排走，因此，在工作过程中，必须不断地给泵供水，以冷却和补充泵内消耗的水，满足泵的工作要求。 7 X: @- s( t- C. t* Z0 l! Q. a' K当泵排出的气体不再利用时，在泵排气口一端接有汽水分离器（可自己制作一水箱代替），废气和所带的部分水排入汽水分离器后，气体由排气管排出，水由于重力作用留在分离器内并经回水管供至泵内循环使用。随着工作时间的处长，工作液温度会不断地升高，这时需给汽分离器加入一定量的冷水（可以用自来水），以降低工作液的温度，保证泵能达到所要求的技术要求和性能指标。& o! d! u- ¦ Z6 E 7 @/ b& O6 v' J% N$ r8 r. i2 V1.端面 2.排气圆盘 3.后轴承架 4.轴承 5.后轴承压盖 6.轴 7.圆螺母 8.后轴套 9.填料压盖 10.填料压圈 11.填料 12.平键 13.叶轮 14.泵体 15.吸气圆盘 16.前轴套 17.前轴承架 18.前轴承压盖 19.平键 20. 联轴器 21.进水管 ! m! c& D+ a& r8 g+ `6 t4 v9 E; A5 L- J# ¦* U' {! p2 g& Z. N 当做为压缩机使用时，泵排气口接有汽车分离器，汽车混合物进入汽水分离器后自动分离，气体由排气管输送到所需系统而工作液经过自动溢水开关放出，压缩气体时，工作液极易发热，由泵出口排出时，温度会变得较高，因此在汽水分离器的底部，要不断地供给冷水，以补充被放走的热水，同时起冷却作用，使工作液温度不致过高，从而保证压缩机性能，达到技术指标，满足工作要求。 ' K) i9 L, D+ T' E3 L$ D5 ¦0 s* L' {' r6 H1 V" q1 l 3 c+ z* b7 }) S6 D5 e 1.端面 2.后吸排气圆盘 3.叶轮 4.轴承架 5.圆螺母 6.后轴承压盖 7.轴 8.轴承 9.后轴套 10.填料压盖 11.填料 12.填料压圈 13.平键 14.泵体 15.连通管 16.前吸排气圆盘 17.前轴套 18.联轴器 19.平键 20. 圆螺母 21.前轴承压盖 22.供水管 , A/ m3 f2 _" ^- ]3 t/ `三、结构说明% ]9 O! ^1 _6 D8 m5 X p 泵的结构如图2、图3、图4所示 " o3 V9 U& F: P7 g# @泵由泵体、前后端盖、叶轮、轴等零件组成。进气管和排气管通过安装在端盖上的园盘之上的吸气孔及排气孔与泵腔相连，叶轮用键固定于轴上，偏心地安装在泵体中。泵两端的总间隙由泵体和园盘之间的垫来调整，叶轮与前、后园盘之间的间隙由轴套（SK-1.5/3/6）推动叶轮来调整，两端间隙保证均匀。而SK-12以上泵，轴与叶轮为过盈配合，此间隙由前端定位时确定。SK-120无轴套，其余结构与SK-6/12/30/42/60/85相同。叶轮两端面与前、后园盘的间隙决定了气体在泵腔内由进气口至排气口流动中损失的大小及其极限压力。8 e5 n( P3 {4 V; ?, C 填料安装在两端盖内，密封水经由端盖中的小孔进入填料中，冷却填料及加强密封效果。叶轮形成水环所需的补充水由供水管供给（自来水），供水管也可与汽水分离器连在一起循环供水。 $ N2 b' t, w& O8 U如果密封形式采用机械密封时，机械密封安装在填料空腔，无需填料，填料压盖换成机械密封压盖，其余结构相同。 1 J- q+ U9 L8 ~. H8 \' E c轴承由园螺母固定在轴上。 , J1 d1 B, I# x在端盖上安装有园盘，园盘上设有吸、排气孔和橡皮球阀。橡皮球阀的作用是当叶轮叶片间的气体压力达到排气压力时，在排气口以前就将气体排出，养活了因气体压力过大而消耗的功率，降低了功率消耗。; c+ t5 {1 G5 _ 四、设备说明 4 K5 X1 F1 n9 H) z+ q6 }6 o* KSK系列水环式真空泵及压缩机系统由真空泵（压缩机）、联轴器、电动机、汽水分离器及管路等组成。（如图5示）2 i+ j% ~* G' _" C( s/ C - P+ p5 o' x8 c5 b; o- E) M- O' x6 z , g8 E2 r% u! ?7 z 1.水环真空泵 2.阀门 3.导气弯管 4.阀门 5.汽水分离器 6.阀门 7.供水管 * I2 r9 ¦/ k- G; K真空泵及压缩机与汽水分主器的工作过程如下：气体由管路经阀门进入真空泵或压缩机，然后经导气弯管排入汽水分离器中，经汽水分离器排气管排出。当作为压缩机使用时，压缩机排出的汽水混合物在汽水分离器中分离后，气体经阀门输送到需要压缩的气体的系统，而水则留在汽水分离器内，汽水分离器内的水位通过自动溢水开关进行调整，当水位高于所要求水位时，溢水开关打开，水从溢水管溢出；当水位低于要求水位时，溢水开关关闭，汽水分离器中水位上升，达到所要求水位。真空泵或压缩机内的工作液是由汽水分离器供给（也可用自来水）的，供水量的大小，由供水管上的阀门来调整。 % m: [9 x$ D4 h+ y7 f! A 气体抽吸和压送系统的区别仅在于汽水分离器的内部构造有所不同。抽吸气体时，吸气口压力低于大气压，而排气口压力等于大气压，汽水分离器只有溢水管；压送气体时，吸气口为常压（也可为真空状态），排气口压力高于一个大气压，为保证输送气体压力，汽水分离器的水位通过溢水开关来控制。 6 \* m5 O9 h% Q- i五、主要技术数据. b2 \5 x. t6 s5 E1 P4 k & ¦2 k+ w" Z9 r6 C6 W 型号 抽气量m3/min 极限真空 功率KW 转速 # f; M8 z& z {+ E9 O( jr/min% v2 x, G/ H: r4 T' } 压力 6 Z4 o# d. n+ u0 o, u0 j# h; z# LMPa ! P7 ^4 t: L) W* u, y! S 口径 2 c/ U" Q, K$ f（mm) ) ~. I$ S7 a8 }+ H 水耗量# l. ], ~9 c5 ?1 \5 g4 ~/ h （L/min)' t- ]3 N) R3 v) n% _9 g8 z 最大 真空度为 7 f2 K$ n0 S; L R-450mmHg& D$ b8 f% [- @! p. A( W mmHg MPa 真空泵 压缩机 进 出 SK-1.5 1.5 1.35 -680 -0.091 4 4 1440 0～0.1 70 70 10～15 SK-3 3 2.8 -700 -0.093 5.5 7.5 1440 0～0.1 70 70 15～20 SK-6 6 5.4 -700 -0.093 11 15 1440 0～0.1 80 80 20～30 SK-12 12 10.8 -700 -0.093 18.5 30 970 0～0.1 80 80 40～50 SK-20 20 18 -700 -0.093 37 55 730 0～0.1 150 150 60～80 SK-30 30 27 -700 -0.093 55 75 730 0～0.1 150 150 70～100 SK-42 42 37.8 -700 -0.093 75 - 730 - 150 150 95～130 SK-60 60 54 -700 -0.093 95 - 550 - 250 250 140～180 SK-85 85 76.5 -700 -0.093 132 - 550 - 250 250 180～220 SK-120 120 108 -700 -0.093 185 - 490 - 300 300 220～260 SK-0.4 0.4 0.38 -680 -0.091 1.1 1.1 1440 0-0.1 25 25 5 SK-0.8 0.8 0.75 -680 -0.091 2.2 2.2 1440 0-0.1 25 25 5 $ s9 p6 ¦6 S8 _$ J# C' p3 F , L9 _) Y0 Q. ^! J- ¦注：1.表内数值是在下列条件下得出 # \3 S6 C; e, g I% G7 V1.水温15度 2.空气20度 3.气体相对湿度70% 4.大气压力760mmHg + @8 ^: I+ _# Z. O, a, Q2.表内性能指标误差不超过10% ( ?; k* g K4 v& w2 C, ]六、设备安装7 V; G& O' M% [2 q! O& N& D 1.泵和电机的安装： / y& i( `0 Y( h* S真空泵和压缩机在安装前，用手转动联轴器，保证泵内没有卡住和其它损坏现象。整套设备运抵安装地点时，如果包装已损坏或受潮，以及泵已经出厂八个月以上时，应在安装前全部拆开检查。如果真空泵或压缩机正常，将泵和电动机安装在泵座上时，应校正电动机轴与泵轴的同心度，因为如果电动机轴与泵轴之间有极小的倾斜也会引起轴承发热和零件的严重磨损。校正方法如下：将直尺平行放在联轴器上，在整个圆周的任何位置直尺应与联轴器圆周完全密合，没有间隙，且联轴器的轴向间隙相等时，则达到了所要求的同心度（图6）。: ]9 N7 [% L/ f% C, b7 @ / J w& L' h2 x7 p 图六同心度校正方法 2 `6 P% Z+ I4 {. s4 w 1.轴承架 2.前轴承压盖 3.泵轴 4.泵联轴器 5.直尺 6.电机联轴器 7.电机! G a f3 n( ] 电动机与泵轴，即使有极小的倾斜，也会引起轴承发热和零件过早磨损等严重后果，如果安装正确，用后即能轻松地转动泵轴。. l7 l, [/ j. W2 N0 V- w 在泵的进气口应安装过滤装置，以防异物进入泵腔内。 : t$ p2 K: u4 `2 k& ^* \, R, O2.汽水分离器的安装： 1 E5 a" x% R9 T汽车分离器根据外形图安装在地基上。 2 C( H) X' S! b$ W' Y0 k* q- g如果必须改变安装位置时，应注意分离器的联接管路不宜过长，转弯不宜过急，否则水和气在管道中的流动损失必将增加，从而增加了泵排气端的压力，这样就降低了气量和真空度，增加了功率消耗。 - x9 [ b0 Q' ~+ Z$ v汽水分离器进口的管接头与泵出口管接头之间有一弯管4连接（图5、图9）。5 K9 w+ A" F% U9 }* G. _: G 带有阀门的管路7与泵有汽水分离器相连接，可以使工作液循环使用。( R; Y6 I2 p' m+ ¦* ¦5 w8 t 分离器上安装有供水管路（图中未画出），供水量通过于阀进行调节。7 X0 G0 j7 r. o( q& ]7 Y1 e; P 3.泵与汽水分离器的管路安装： - `6 K9 y/ i& _' n! X1 I" m& Q泵的排气管应与汽水分离器进撖这相连，当作压缩机使用时，汽水分离器的排气管应和使用压缩空气的系统相连接。- u7 t4 d/ M! v+ X- o. E: x, ¦, ] 抽真空时如不设排气管路，气体则由分离器上的排气口直接排至大气。如需排至室外，则可将分离器的排气口通过管路引到室外。 ; i- w4 a. H$ G0 @/ j! W8 ?在泵的进气管路上应安装阀门进行控制，以便在停车时，防止泵内工作液因系统的真空吸力，回流到系统。4 @9 {9 u: N* k% Z 当作为压缩机使用时，若排气管路存在压力，那么在汽水分离器的排气管路上也应安装阀门。 / t) {# K: }3 o7 C1 B4.调节结构： # U9 ¦9 ^6 Y6 GSK系列真空泵是通过装在进气管在进气管路上的阀门来调整真空度和气量。当作为压缩机使用时，可用安装在排气管路上的阀门调节压气装置的压力。1 e( B) u2 {$ B6 J 当被压缩气体因为其使用条件不允许排出时，应在进气管和排气管之间装有导气管，其直径与阀门直径相同，以便在最大限度内调节气量与压力。 2 x" J7 L H H% Q/ v6 C七、启动及停车$ e* X; u0 \' A% U# t: W+ _( F; w 1.启动： 7 j( D- }) L6 p8 H! a' c长期停车的泵在开动以前，必须用手转动数周，保证泵内没有卡住或其它损坏现象。 0 H* Q k* R! [+ C% V/ c7 G启动按以下顺序进行（参见图5）：; h5 ¦" ¦# i3 b （1）关闭进气管路上的阀门4；) A" _- D0 A0 H4 N4 Y0 C" B6 R& U （2）启动电动机（电机的转向必须正确）； 8 O9 f/ ?& P6 ¦0 M) }- L6 w% W% p（3）打开供水管路上的阀门6，向泵内供水至符合规定要求为止。( R$ T0 r0 N# U6 z （4）当泵达到极限真空或最大压力时，打开进气管路上阀门4，泵开始正常工作。7 o! f0 X6 Y, y5 n" N （5）调整填料压盖，当水成滴往外滴为最佳。 3 {/ u$ X2 b6 u（6）通过阀门来调整泵的供水量，保证泵在要求的技术条件下运转，使功率消耗最小，达到性能指标，满足工作要求。 . p; o6 @8 D8 n% s$ ~) u（7）调整供给汽水分离器的水量，以便用最小的耗水量，保证泵所要求的技术规范。 # p! ?5 U4 Y& Z( S# e! ]$ F（8）当泵在极限压力下工作时，泵内可能由于物理作用则发生爆炸时，但功率消耗并不增大，可将进气管路上的阀门打开，使之进入少量气体，爆炸声随即消失。如果爆炸声并不消失，且功率消耗增大，则表明泵已发生故障，应停车检查。8 o/ `: i* Q+ G3 W% {% h! U$ ¦ 2.停车：- S" c0 i! r) V# s/ t& [8 O 停车按以下顺序进时： W& i1 P; ^: D2 Y（1）关闭进气管上的阀门。（做压缩机用时关闭排气管上的阀门）( c. W7 B& l; o% I) m- {7 Y! ` （2）关闭供水阀门，停止向泵内供水。 , {& Z/ _1 }! J1 U# x/ r（3）关闭电动机。 9 D2 I5 \: f) S5 J/ D* M2 J（4）关闭补充水阀门。4 p: ^7 a4 ] j, A" P) ?! y （5）如果停车时间超过一天，必须将泵及汽水分离器内的水排空，以锈蚀。7 R: Y* y. f1 u8 _& ]5 ? 注意：冬季时，每次长期停车都必须排空工作液，以防冻裂设备。 + e9 N }! K$ ]7 o: N8 T* k8 o八、维护2 o( [2 m; Q0 f0 @2 w- ?. W% { 1.经常检查轴承的工作和润滑状况9 X' T" _! M) r6 b7 u" Z 2.轴承在正常工作状部下比周围温度高15℃~20℃，最高不允许超过55℃~60℃，轴承每年应装油3-4次，并至少清洗一次，更换润滑油。 % q9 Y1 y; l' h' z0 P3.如是填料密封，应定期压紧填料，如果填料因磨损而不能保证密封性能时，应更换填料。填料不能压得过紧，正常状态下的填料，允许水成滴滴出，从而保证冷却和密封效果。 - B5 n* W& y& G1 u. D7 p o. `: L如果采用机械密封，出现泄漏现象，应检查机械密封的动、静环是否损坏，或是密封圈已老化，否则应更换机械密封。% `: Z+ x" B3 ]% F, B! h 九、泵的拆卸及装配, ¦7 N# D$ R0 s3 D# D$ z 1.拆卸： 9 G- i; O6 @3 ~/ X泵的拆卸分为部分拆卸检查和完全拆卸修理及更换零件，在拆卸前应将泵腔内的水放出，并拆除进气管和排气管。在拆卸过程中，应将所有的垫谨慎取下，如发生损坏应在装配时更换同样厚度的新垫。泵应从后端（无联轴器一端）开始拆卸（SK-1.5/3从前端拆卸），其顺序如下： 9 }7 P3 B- L; d- A& \% S. z（1）取下连通管（SK-1.5/3无联通管）。 ( Q4 S2 t# O. ~+ `（2）取下后轴承压盖。 $ ?2 ¦% E( y) A7 O( T/ `5 F1 M; M（3）用勾手扳手将园螺母松开，取下轴承架及轴承。' E/ r6 X0 k/ w% e- @ （4）松开填料压盖螺母，取下填料压盖。 8 R1 b' m7 L2 S2 q（5）松开泵体和端盖的联接螺栓和泵底脚处的螺栓。5 v3 f; p5 q8 {. Y. s, V% o （6）在泵体下加一支撑，然后从轴上取下端盖。 . C" [' M5 D3 {& V ^4 s（7）取下泵体。 ' I! e' j* v6 W; k' _$ _5 Q. b泵的部分拆卸至此为止，此时泵的工作部分及各个另件可进行检查及清洗。完全拆卸，应按以下顺序继续进行：/ P. G) t7 B2 q" G; ¦* q8 ¦& ^ （8）松开另一端泵底脚处的螺栓，从底座上取下泵头。 ! T( U# ¦; A2 T3 f（9）取下联轴器。 9 E3 y( @# w! O8 V: G（10）从轴上取下联轴器的键。$ ?$ U" j5 {+ O （11）取下前轴承压盖。- d( k# I4 t: ]: V& A5 N: ?0 P6 A （12）松开轴承锁紧螺母，取下轴承架和轴承。 6 N2 t+ M' @1 g) V5 z# n }" H （13）取下填料压盖。$ h% H+ P/ S! r) J8 o （14）将轴和叶轮一同从端盖中取出。 $ z2 E9 g6 o d（15）从轴上取下轴套。 9 C+ v" f0 k5 j; R（16）从轴下取下叶轮。 2 v5 Z& b9 l2 K9 {拆卸完毕，应将配合面和螺纹仔细擦净并涂上机油。7 j; O' E* y6 m, O+ @+ H* a ) i7 U* J% {3 z& N( k5 Y( I6 _ 型号 两侧总间隙mm 单侧间隙mm SK-1.5 0.20～0.30 0.10～0.15 SK-3 0.20～0.30 0.10～0.15 SK-6 0.30～0.40 0.15～0.20 SK-12 0.30～0.40 0.15～0.20 SK-20 0.40～0.60 0.20～0.30 SK-30 0.40～0.60 0.20～0.30 SK-42 0.40～0.60 0.20～0.30 SK-60 0.50～0.70 0.25～0.35 SK-85 0.50～0.70 0.25～0.35 SK-120 0.50～0.70 0.25～0.35 3 h+ }% X5 ^, d6 [' ]9 故障 原因 解决方法 抽气量不够 1、间隙过大. `7 v' q6 \. W 2、填料处漏气 5 B3 ?* n, U! V9 b7 _$ n3、水环温度高* } Z i- `5 M' j6 f' ?8 N9 ? 4、管道系统漏气 3 V# r& p# h. q! K' t9 _+ R 1、调整间隙 . f! b' ?' m/ D2 y E4 n4 {2、压紧或更换填料 5 _( V& l1 S* J' x$ e, c9 ~3、增加供水量% R0 p3 N5 @0 ?- X% Z3 p5 [9 h 4、拧紧法兰螺检，更换垫片或补焊裂纹等! o( [4 i/ H0 q4 } 真空度降低 1、法兰连接处漏气 x: Y W0 m; n% h9 J/ y/ } 2、管道有裂纹! k% u" r, L4 d0 B3 A# U+ u 3、填料漏气 + F- ^3 V5 Z- d) o& ]4、叶轮与侧盖间隙过大 # F' R, ~& m) L# P" {' h5、水环发热0 d8 E: {# U7 ¦1 D! T 6、水量不足( s4 I0 z( Z3 h8 q% ]& T 7、零件摩擦发热，造成水环温度升高 . w; C3 R4 A: {, e! s8 X- j 1、拧紧法兰螺栓或更换垫片 + l$ Q# d2 Z/ q. A2、焊补或更换 - N+ k9 \) ~" G$ b W* b3、压紧产更换新填料 ; O2 ¦0 k! Q0 p8 s% S/ j( C7 \4、更换垫片调整间隙 4 c: Y( Z1 m5 F r/ b! q0 e7 n5、降低供水温度 1 v; ¦" ¦ R8 E6 t+ K( W M6、增加供水量 + @( d- U. d+ D- d7 H. M4 K8 a7、调整或重新安装. h+ ~8 O4 [8 x5 V$ ~/ H& g/ [ 振动或有响声 1、地脚螺栓松动 / y$ Z. T5 K" E6 S& i2、泵内有异物 % p! Y. F( W7 h6 q3、叶片断裂 6 n( E2 q( Y- }+ c! r4 r" w4、汽蚀4 f7 x( P$ I( L4 N' T8 B+ V 1、拧紧地脚螺栓 0 V. j4 V6 {5 X2、停泵检查取出异物9 Z' Q' A4 W4 d 3、更换叶轮 # [& B/ h8 S5 O0 p4 l- p8 D- z h4 T4、打开吸入管道阀门5 S. N/ o- C8 M6 j5 u/ Z# l5 h 轴承发热 1、润滑油不足 % g; S( b' l' p; K- G2、填料压的过紧" @; b$ u/ i4 c- k2 K 3、没有填料密封水或不足( \+ e5 D d& H( O. l 4、轴承、轴或轴承架配合过紧，使滚球与内外圈间隙过小，发生摩擦! r$ R2 q, v- [% t( I: z 1、检查润滑油情况，加油 5 ]2 x+ q( G! r2 H: S% L2、适当松开填料压盖 2 c1 `* k5 [2 R7 g+ D3、供给填料密封水或增加水量 6 [! e; c8 o0 B& Y" _/ A4、调整轴承与轴或轴承架的配合' ~( h _2 u+ B- ¦$ K 启动困难 1、长期停机后，泵内生锈# d! ~4 \, P; Q' K0 M$ V 2、填料压的过紧3 ¦ J- m- r7 ?, i H# @$ \ 3、叶轮与泵体发生偏磨 6 M+ T" I5 q6 M0 ~* v 1、用手或特制的工具转动叶轮数周 ) i+ V1 f+ H: }+ a2、拧松填料压盖 . Q- T( J4 h( }2 v3 k3、重新安装并调整$ R; Y; W0 R2 q, q% ^1 T/ ?- r2 Y

2SK系列水环泵

一、 产品说明 # c X( c2 I: h* t# z1 v3 A6 p. V2SK系列两级水环真空泵及2SK-P1系列两级水环真空泵-大气喷射泵机组是我厂根据行业标准JB/T7255-94《水环式真空泵和水环压缩机》之规定发展的真空泵及真空机组，具有真空度高，在高真空区间抽速大以及结构紧凑、使用可靠、装拆方便等特点。, z& Q( z3 Y( l# z 机组是由两级水环真空泵和一级大气喷射泵组成，用户根据需要可单独使用两级水环真空泵。 2 ~. ^7 V' B3 {) f两级水环真空泵或机组是用来抽吸空气或其它不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体，以便在密闭容器内形成一定的真空度，是适宜轻纺、食品、冶金、化工等工业部门用于真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空干燥、真空冶炼等工艺过程。 二、 工作原理 `7 [7 k% H1 ]4 B& S! _ 两级水环真空泵工作原理如图一所示，叶轮（5）偏心地装在泵体（3）内，当叶轮旋转时，水受离心力的作用向四周甩出，在泵体内壁与叶轮之间形成旋转水环（6）。水环上部内表面与叶轮轮毂相接触，当叶轮沿顺时针方向转动时，在前半转的过程中，水环内表面逐渐与轮毂脱离，相邻两叶片之间所形成的空腔逐渐增大，被抽气体通过泵进气管（4），经月牙形吸气孔（7）不断被吸入空腔内；后半转的过程中，水环内表面逐渐与轮毂接近，两相邻叶片之间空腔逐渐缩小，气体被压缩，因而压力不断增加，当压力增加到大于外界压力时，气体被排出，从而不断地抽走密封容器的气体，使其形成一定的真空。 % t: v, ~5 C7 L: d- O 7 n h( o* T. Z) Y1 y- A水环泵工作原理图标示 3 @# Z' N; _: I7 d 1.排气管 2.出气孔 3.泵体 4.进气管 5.叶轮 6.水环 7.吸气孔7 L! P, @' U1 B, u3 ^ 大气喷射真空泵是一种射流泵，其工作原理简述如下：由于两级水环真空泵的作用，被抽容器形成一定的予真空，当接近该泵的极限真空时，接通大气泵，此时，外界大气（或有压力气体）与进气管的压力差很大，在此压差的作用下，大气（或有气体）急剧被抽进吸入管道，经过大气泵的喷嘴，气流速度进一步增加，因而压力迅速降低，以致形成喷嘴内较高真空（显然高于泵的极限真空），继续将被抽系统的气体吸入泵内。 , m3 @) Y) i1 A" I2 h) \ 三、 结构说明(图二) 1 u p; y! S! b/ y5 O& p+ E( ]- c ]% I. y0 n' V, N% a 抽气量1.5m3/min以上两级水环真空泵的结构如图二所示，长短两叶轮17和16用键固定在轴2上，两叶轮中间用轴套20定位，并用园螺母锁紧，这就构成了整个转子部分，并且偏心地安装在泵体内，支承在两个单列向心球轴承上，转予部分用联轴器18与电机轴相联，使之与电机一起以同样转速转动，长叶轮17、长泵体9和吸入部分组成高真空级，短泵体5、短叶轮16和排出部分组成低真空级，高真空级的排气口和低真空级的吸入口用连通管联接（2SK-1.5无此连通管）成为双级串联，两级之间用中间壁（A）7和中间壁（B）6隔开，中间壁（A）上有排气孔，中间壁（B）上有吸气口。 . R/ E* u/ E# B6 u0 X' k s9 q2SK-0.4、2SK-0.8两级水环真空泵结构如图三所示，其高低真空级结构与图二所示泵基本相同（无连通管）。采用特制加长轴电机，长、短叶轮用键固定于轴上，但可做轴向浮动，偏心地置于长短泵体内。' }9 ?" O; ^( C/ Q 2SK系列两级泵两端的密封采用油浸石棉盘根或机械密封。 x0 o$ k1 Z% h* q高真空级的一端有进水孔，补充水由此进入高真空级的长泵体内，低真空级的补充水是由高真空级排出的。（2SK-12、2SK-20、2SK-30低真空级的补充水也从供水管供入一部分，但要通过阀来调节其量的大小）。高、低真空 级是由拉紧螺栓而牢固地连接在一起。 + Z5 N- d' I( v大气喷射泵是由进气管、喷嘴、大气阀体和扩压器组成。 9 \3 M2 t0 z7 }7 m/ h2 B8 G5 r& S# ~+ O6四、 主要性能指标及技术规范 9 ^* C q/ L& ]) G2 \2SK系列两级水环真空泵及2SK-P1系列两级水环真空泵-大气喷射泵真空机组技术规范见表一和表二。 , H' ] P$ @! Z# a- e: o表一、2SK系列两级水环真空泵技术规格 . z b' O" T9 W4 Z5 ^* p i% b' ?" c9 B5 D8 W. o 型号 抽气量m3/min 极限压力' i5 T. F4 L* s, w# i MPa $ O6 A) l: c: U$ J(mmHg) ) E: ¦1 N8 c( e 电机功率 $ e2 L1 k% x4 L' ^8 z/ sKW5 Z3 f' M8 e; C8 k: D3 I 转速 7 d+ h- Y% x" d4 s(转/分)7 H/ j4 c$ O7 _$ U r.p.m % C! u0 x5 k* L1 Q4 Y 供水量6 \: x3 x4 N- k) ?$ O" l4 Y (升/分)/ }6 ¦, O& W' V% F6 s/ s L/min & U3 ¦* Y. q% a- j' ~1 A 吸排气! L/ M0 F# t( I; o/ y 口径 h( `/ z- B/ Z 最大气量 吸入压力为-0.093MPa时,不小于 2SK-0.4 0.4 0.25 -0.096(-725) 2.2 2840 3～5 G1" 2SK-0.8 0.8 0.5 -0.096(-725) 3 2880 5～8 G1" 2SK-1.5 1.5 0.9 -0.096(-725) 4 1440 10～15 φ40 2SK-3 3 2 -0.097(-730) 7.5 1440 15～20 φ40 2SK-6 6 4 -0.098(-735) 15 1450 25～35 φ70 2SK-12 12 8 -0.098(-735) 22 970 40～50 φ100 2SK-20 20 14 -0.098(-735) 55 740 60～80 φ125 2SK-30 30 20 -0.098(-735) 75 740 70～90 φ125 表二、2SK-P1系列两级水环泵-大气喷射泵机组技术规格3 G- e( x: P4 Y' M- b" Z8 g4 Z 型号 抽气量m3/min 极限压力MPa(mmHg) " c- ]1 c" A2 D1 i$ U 功率KW , j7 W, ¦( v( B( o 8 {$ Z- s1 b0 s- ~- S 转速r.p.m' p: v* c& ^( W5 m3 s 供水量L/min 2 L! B* r( u F+ @8 i7 Y 吸气压力-0.093MPa(-700mmHg)时! W2 T ~+ r) j- i. Q+ m 吸入压力-0.097MPa(-730mmHg)时 9 m: ? `, z8 @: g! a5 a% V; Y 吸入压力-0.099MPa(-750mmHg)时 5 ¦; W4 Y: b! W, Z0 v! U5 N- G0 _ 2SK-0.4P1 0.28 0.24 0.2 -0.099(-750) 2.2 2840 3～5 2SK-0.8P1 0.56 0.48 0.4 -0.099(-750) 3 2880 5～8 2SK-1.5P1 1.05 0.9 0.75 -0.099(-750) 4 1440 10～15 2SK-3P1 2.1 1.8 1.5 -0.099(-750) 7.5 1440 15～20 2SK-6P1 4.2 3.6 3 -0.099(-750) 15 1450 25～35 2SK-12P1 8.4 7.2 6 -0.099(-750) 22 970 40～50 2SK-20P1 14 12 10 -0.099(-750) 55 740 60～80 2SK-30P1 21 18 15 -0.099(-750) 75 740 70～90 注：1、表中所列性能指标指下列规定条件下的性能指标：/ A) R5 J6 }( w; d ①大气压力0.1013Mpa(760mmHg) ②进水温度15℃ ③吸入空气温度20℃ ④空气相对湿度70%。 5 ]' d3 u( g. e3 R# {* _2 Q5 [2、供水量为吸入压力-0.05Mpa(-400mmHg)时的数值，极限真空时可大于此值。 , K4 Z1 b+ J+ i5 ?* N. k- j3、性能允差±10%。3 [- O' o0 }1 ?- i! E 五、 设备安装 ( ¦5 b! h- D: z* o0 C2SK系列两级水环真空泵的安装尺寸见图五、六、七、八。 8 Y D- a6 J* r* @6 x1、 泵的安装：0 e3 g( E+ p3 `& G3 K/ p9 H 对整套泵运抵安装地点时，如发现损坏或出厂后8个月再进行安装者，则在安装前应全部拆开检查和修理。 , D3 m# n {6 `( F1 K2 j安装前应用手转动联轴吕，以证实泵是否有卡住现象。（2SK-0.4、2SK-0.8泵可找开电机护罩，转动电机风扇数圈进行检查），泵的基础应保证水平以确保泵水平放置。4 q& o* G2 l( l3 [7 p7 Q/ c! k& W 2、 管路安装：% @" r% p+ ~/ @" \+ w 管路的法兰盘的连接处应用热使其可靠的密合，尤其是泵的进气管路稍有不严密之处，就不能达到预定的真空度。靠近泵的进气管必须装有闸阀，以便在停车前先行关闭，以防止泵内的水在排气管方面的压务作用下，返流到进气管甚至密封容器。进气闸阀与泵进气口之间最好安装一真空表，以随时检查泵是否正常，泵之供水管路上，亦应装有闸阀，以便调节供水量，使其符合规定要求。 7 R4 x( q" U" R3 s+ e 3、气水分离器安装：1 a" t7 b; A# ~9 S n 气水分离器根据图八放置在地基上，若有必要改变安装位置时，应注意分离器的联接管路不得过长，转变不得过急（要求联接管路与泵进气口的距离，最高不大于半米，最长不大于2米，转变不得多于三个，否则水和气在管中流动损失必将增加，因此增加了泵排气端的压力，这样就降低了流量和真空度，增加了功率消耗。9 L# {3 [4 a2 h. V- g( d* f- U 六、起动和停车4 r5 @+ q/ i- l （一）起动：起动前，特别是长期停车的泵必须用手转动联轴器数转（2SK-0.4/0.8可转动电机风扇）确认转子能自由转动才行。2SK-12、2SK-20、2SK-30起动前应将泵体内的水全部放掉，方可起动。 , J6 d8 E. j+ I6 ?$ y2SK系列泵的起动可按以下顺序：4 }& a; D! O' d* L: }& M 1、关闭进气管路上的闸阀（用户自装，图上未画出）； 2 F' ~" o, h2 c1 P1 P3 R: u: @) U2、开动电动机（此时应注意电机的正反转）；9 m# i; C- G8 O* g# F 3、打开供水管路上的闸阀，供水量逐渐增加，至供水量符合规定要求为止；9 V, l4 ]" V( X* C- k2 ^ 4、当泵达到极限真空时，打开进气管种上的闸阀，泵开始正常工作；$ @. `) O, v: y; D# V 5、调整填料压盖，使水成滴往处滴为好，真空泵的极限真空下工作时，由于泵内产生物理作用而发生爆炸时，蛤功率消耗并不增大，如发现随着功率增加而产生的爆炸声，说明泵已发生故障，此时应立即停车检查。+ ~" Z; X# x* c% c: m r 2SK-P1系列水环一大气泵机组的起动：2 M3 ]9 ~7 e# x. f+ ` 首先按以上顺序将两级水真空泵起动，若大气泵直接安装在两级泵的吸气口上，大气泵可自行工作，此时机组到达极限真空时的时间稍长一些。若大气泵用电磁阀启闭时，在接近两级泵的极限真真时接通大气泵，机组即开始工作。, P7 ¦1 S J9 J% i' I! U3 p （二）停车：: Z2 W1 ?0 x2 c( J 单独使用2SK系列两级水环真空泵时，停车按以下顺序：8 W3 Q2 N# _) k9 d3 j; x 1、关闭进气管路上的闸阀。: v0 B& m7 d7 a- c1 K& D3 A 2、关闭供水管路上的闸阀，停水后，不应立即停泵，就使泵继续转1-2分钟，排出部分工作液。 # P2 @* Z) t" R* D/ e( J/ P3、关闭电动机。 s o+ L& J' t5 Z4 ~$ l9 T& U4、如果停车时间超过一天，须将泵体底部的螺塞打开，将水放净。 0 A8 b3 T# ?/ y/ C% p8 C( e/ }2SK-P1系列水环-大气泵机组的停车： # K( X8 i+ j8 Q1、若大气泵直接安装在两级水环泵进气法兰上，可按2SK系列两级泵的停车顺序，操纵停车。3 H9 V/ T2 u# ^ 2、若大气泵用旁通管路上两级水环泵连接，并开电磁阀启闭，可先停止大气泵，再使两级泵停车。% g' ^; ]$ M1 h" H9 p 七、维护 0 N" { O% }6 T, L$ r0 W1、应定期的压紧填料，如填料因磨损而不能保证所需要的密封时应换新填料，填料不能压得过紧，正常压紧的填料允许水成滴漏出。但量不得太多，应用油浸石棉绳做填料。 ( j9 j7 R+ C+ P) ]* q2 v! v/ h2、滚珠轴承应有良好的工作条件，其工作温度不得高出周围温度35℃，但实测的温度值不应大于70℃，轴承室内整个空间的2/3用黄油装满，正常工作的轴承，每年应装油3-4次，每年至少清洗轴承一次，并将润滑油全部更换。% I0 n) y; }( a5 ]5 D% z5 P Q4 ¦/ S4 I + h( }5 e- X5 U; r) ?! Q6 i八、泵的拆卸与组装 3 `( ^8 i0 w9 l* D（一）拆卸： 1 N) w1 d- N; b# y8 d; w泵的拆卸分为部分拆卸检查和清洗及全部拆卸修理和更换零件。在拆卸之前，应将泵中之水全部放出。在拆卸时应将各种密封垫慎重取下，如发现破损，应更换同样厚度，同样材料的新垫。拆卸时，应在零件上做记号，以保证安装正确。拆卸顺序如下（参看图二、三）。 Y2 [& `* @; L' t5 G+ _9 J 1、首先将泵与系统管路、分离器、电动机及底座的连接拆开，取出泵头置于一平板上（2SK-0.4、2SK-0.8不能拆电机）& w3 `, z6 e5 X" y+ X* {! O0 E, e 2、下连通管（2SK-0.4、2SK-0.8、2SK-1.5无此件）。6 b0 c# i. e, z$ V) Q 3、为拆卸方便，应尽量将泵竖立放置，驱动端朝下。; D" X# m" j' c/ y, W, J6 j 4、取下后轴承压盖1（图二）、4（图三），将轴承架3（图二）、6（图三）连同轴承一同取下。3 b" U6 O6 R4 E; T 5、拆掉全部拉紧螺栓，非驱动端的端盖连同固定在端盖上的园盘一同取下。7 Q6 x6 H! t# A4 x5 W$ i 6、依次取下短泵体5（图二）、9（图三），短叶轮背帽（图三无此件），短叶轮16（图二）、8（图三），中间壁6、7（图三无此件），轴套20（图三无此件），长泵体9（图二）、10（图三），长叶轮11（图三），（图二中，如不需要更换长叶轮17和轴2，请不要将长叶轮自轴上拆下）。 4 ]& ~) T$ U0 Q2 c: p7、将剩余部分卧倒，图二中，取下泵联轴器18，前轴承压盖13，前轴承架3及前端盖4，图三中，直接取下前盖13即可） & n: a+ ]+ x4 P( J至此，拆卸全部结束。 + z c* A% S$ N. ^/ z4 `# T拆卸中，应特别注意两叶轮端面与泵盖及中间壁之间的间隙是否合适，应根据其大小适当增减垫子的厚度。 " B1 `. V; T9 r% {7 {9 W/ ?（二）装配：% V/ T! I# M2 h3 P% Q 装配前应清洗零件，并在配合表面及螺纹处涂油，应清除滚珠轴承及轴承座内的旧油，并加上新油。已报废的零件应予更换。应制造厚度相同，材质相同的新垫，更换已损坏的旧垫。 $ A/ L) r0 \3 C7 {泵装配的顺序与拆卸的顺序相反，但应注意以下几点：8 N' K. \. Q6 J' C# F% U 1、图二中，驱动端的轴承为定位轴承，一定要将此轴承固定好，并用调整垫11来调整长叶轮17与前端盖园盘间的间隙。# L' c4 g1 J5 P; \ 2、要注意长拉紧螺栓的拉紧力要均匀。 ( C$ F* G8 t& @& D- o! J1 O q 3、两级水环泵装配的关键在于如何保证叶轮两侧端间隙符合规定的要求。此间隙太大、太小或两侧不均匀，则对泵之性能特别是抽气量影响较大，甚至会造成因叶轮两侧与相邻零件擦碰致使发生闷车或叶片折断的故障，故在装配时必须予以高度重视。* n3 q. R& N. b! }: H; z 4、叶轮两侧端面间隙应为：, p6 m4 n* ^# Q3 u8 V 2SK-1.5、2SK-3、2SK-6为：0.13~0.18，2SK-12为：0.15~0.25，2SK-20、2SK-30为：0.20~0.30# } N/ ~7 s o. W " w; _ H+ F6 }9 ]% A+ H 九、设备说明 - E) W; I* A/ f% z2 G6 K2SK系列两级水环泵及2SK-P1系列水环-大气喷射泵机组安装及外形尺寸如图五、六、七、八所示。3 W3 n7 B5 k8 I8 V* X7 }3 u 两级泵工作时，气体由管路经阀门进入泵内，然后由泵将气水混合物排入气水分离器内，一部分水通过进水管路补充泵内水的损耗，多余的水则由溢水管路溢出。 : J6 T( k: O9 p泵的真空度和抽气量可通过管路上的闸阀来调节。图中未画出。用户自行安装。( B, f8 f8 H0 O: ~& { [7 w4 u5 f 由于泵在排气时连同水一起排出，两端填料处也需要水冷却，再加上由于气体压缩产生的热量，使水温不断升高（这对泵的性能有较大的影响），因此需要经常向分离器内补充干净冷水，从而通过进水管路，进入到泵内，用户可以根据实际情况，在不缺乏水或废水可以回收再用的情况下，可以不使用气水分离器，让气水混合物直接进入大气，但应注意排气管道，要保证气水排泄畅通。供水量的大小，对泵的真空度，抽气量以及功率消耗均有影响，因此，供水量的大小应严格控制在规定的范围内，供水压力在0.1MPa左右为好。为此，进水管路上应装有阀门，以便调节供水量。0 G1 A3 d X, t1 W, V' S; q 两级水环真空泵与大气喷射泵组成机组工作时，大气喷射泵可直接装在两级泵吸气口上，或通过管道连接在两级泵的吸气口上，中间可用电磁阀控制大气泵的开停。% p' d3 a9 L$ a+ p! a0 Q 图五 2SK-0.4、2SK-0.8两级不环真空泵外形及安装尺寸/ N# G8 ^$ _. J 图六 2SK-3P1、2SK-6P1、2SK-12P1、2SK-20P1、2SK-30P1外形及安装图 . d4 T, o: C9 e+ d! V图七 2SK-0.5P外形及安装尺寸图 C4 j8 c7 S' ¦& ~6 ]) N X: @" f图八 2SK-6P1、2SK-12P1、2SK-20P1、2SK-30P1配气水分离器外形及安装尺寸 ; ?; U: Y; z' d) f十、两级水环真空泵带一级大气泵抽速曲线5 H; z; C1 F3 ~2 L1 }2 K# O4 g1 b 注： ! O; H$ W* k! W8 b' c* A1、 表中所列性能指标是在下列条件下进行：+ W6 X2 M; s5 T- h （1）吸入压力10mmHg 1 l" i- m' K! P" e, b0 V# Y# [! b9 I& W（2）供水压力≥1kg) R+ T; n( T' ¦3 ~8 V- R$ V0 v" J （3）空气温度20℃3 Z7 k' X4 V7 p0 V: @ （4）相对湿度70% 2 {3 d" x, y" H7 R# s2、供水量为吸入真空-400mmHg时的数值，极限真空时可大于此数值。; u. Y& t( f; b% U& v 3、抽气量偏差不超过±10% . c ?8 e& B: ]十一、常见故障及解决办法8 [8 o0 Q% l+ m V" B: N ( o, t4 H: l% Q5 V2 z 故障 原因 解决方法 抽气量不够 1、间隙过大 1、调整间隙 2、填料处漏气 2、压紧或更换填料 3、水环温度高 3、增加供水量 4、管道系统漏气 4、拧紧法兰螺栓，更换垫片或补焊裂纹等。 真空度降低 1、管道系统方面 ①法兰联接处漏气 1、①拧紧法兰螺栓或更换垫片 ②管道有裂纹 ②焊补或更换 2、水环泵方面 ①填料漏气 2、①压紧填料更换新填料 ②叶轮与侧盖间隙过大 ②更换垫片调整间隙 ③水环发热 ③降低供水温度 ④水量不足 ④增加供水量 ⑤零件摩擦发热，造成水环温度升高 ⑤调整或重新安装 振动或有响声 1、地脚螺栓松动 1、拧紧地脚螺栓 2、泵内有异物研磨 2、停泵检查取出异物 3、叶片脱落 3、更换叶轮 4、气蚀 4、打开吸入管道阀门 轴承发热 1、润滑油不足 1、检查润滑情况、加油 2、填料压的过紧 2、适当松开填料压盖 3、没供密封水或不足 3、供给密封水或增加水量 4、轴承或轴或轴承架配合过紧，使滚珠与内外圈间隙过小，发生摩擦。 4、调整轴承与轴或轴承架的配合 起动困难 1、长期停机后，泵内生锈 1、用手或特制工具转动叶轮数次 2、填料压紧 2、柠松填料压盖 3、叶轮与泵体发生偏磨 3、重新安装并调整

2BV系列水环真空泵

结构及特点: 
机泵同轴式直联设计，节省空间，易于安装；
采用机械密封作为标准配置，消除了泄露，维护简便；
运行平稳，噪音可低到62分贝；
统一的耐腐蚀设计青铜叶轮提高了泵的耐腐蚀性，不锈钢材质则更适用于更为苛刻的应用；
独特的柔性排报导口设计，不会产生过压缩，确保了2BA泵在其性范围内效率最佳。

| 性能曲线： 选型示例： ①设计点参数吸气量V=100m3/h ， 吸气压力P1=400mbara。 ②其余参数同标准状态：（见注）选择与设计点①接近的一条曲线。 ③本例中为71V根据曲线编号查出相应的产品型号（即定货号，但公限于标准型）如本例中可以从71V查得泵型为2A2071-ONC06-IP 注：该性能曲线是在吸入介质为20℃的饱和空气，工作液温度过15℃，排气压力1013ba的状态下得到的。性能允许差±10%。图中左侧为配用大气喷射的性能曲线。 |  |
| --- | --- |

技术参数：

| 产品型号 | 额定功率KW | 最大气量m3/h | 工作液流量m3/h | 重量KG | 噪音DB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2BV2060 | 0.81 | 27 | 0.12 | 20 | 62 |
| 2BV2061 | 1.45 | 52 | 0.12 | 22 | 65 |
| 2BV2070 | 2.35 | 80 | 0.15 | 31 | 66 |
| 2BV2071 | 3.85 | 110 | 0.25 | 42 | 72 |
| 2BV5110 | 4 | 165 | 0.4 | 78 | 63 |
| 2BV5111 | 5.5 | 230 | 0.5 | 100 | 68 |
| 2BV5121 | 7.5 | 280 | 0.6 | 145 | 69 |
| 2BV5131 | 11 | 400 | 0.9 | 165 | 73 |
| 2BV5161 | 15 | 500 | 1.2 | 252 | 74 |

以上

以上! f% \+ Y. G% X* K