产品技术参数：

1 显示方式：2位显示

2 供电方式：可使用90-240V市电，也可使用太阳能电池供电（太阳能板100瓦，电池12V65AH）。

3工作参数：

工作电压：12V ;  工作电流：<1.1A ;  最大探测车速：321公里/小时

4 提示限速显示模式：可以设置10，15,20，25,30，35,40，35,50，55,60，65,等限速，在安全速度内显示为绿色数字，超速时显示红色数字。

5 适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连接线，机关院校等对车速有限制的路段。

6 同时适用2-3个车道。

雷达频率:K波段（24.150G）    可探测距离:≤300米      响应时间:≤5ms     漏能值:≤3μw/cm2

测出正确读数，唯一要求是目标移动方向直指雷达测速仪。

满足各种测试环境，可应对不同天气，雨天雾天可在车内正常测速。

绿灯亮度：7000-9000mcd,绿灯亮度：11000-13000mcd

双色显示：绿色代表安全速度；红色代表超速

规格说明：

88显示尺寸：360mm（高）*450mm（宽）

外框尺寸：1100mm（高）*600mm（宽）*120mm（厚）

电流消耗：最大：6W；待机：2W