安全保障车

当车辆进入“速度反馈标志”的雷达的检测区域时（大约为标志前部0m到300m的范围内），微波雷达将自动探测车辆行驶的速度，并在LED显示屏上予以显示及时提醒驾驶员注意降低行驶速度，从而有效减少因超速引发道路交通事故的发生。

车速反馈标志具有显著的醒目诱导功能，可以明显减少交通事故，达到安全的效果。

产品技术参数：
1 显示方式：2位数显示
2 供电方式：可使用90-240V市电，也可使用太阳能电池供电（太阳能板100瓦，电池12V65AH）。
3工作电压参数：
工作电压：12V ;  工作电流：<1.1A ;  最大探测车速：99公里/小时
4 提示限速显示模式：可以设置10，15,20，25,30，35,40，35,50，55,60，65,70限速，在安全速度内显示为绿色数字，超速时显示红色数字。
5 适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连接线，机关院校等对车速有限制的路段。
6 同时适用2-3个车道。

雷达频率:K波段（24.150G）

可探测距离:≤300米

响应时间:≤5ms

漏能值:≤3μw/cm2

测出正确读数，唯一要求是目标移动方向直指雷达测速仪。

满足各种测试环境，可应对不同天气，雨天雾天可在车内正常测速。

数字显示屏规格360*450mm——外框规格(550*1160*75mm),移动车规格：1500mm*600mm