IPX3-4摆管淋雨试验机

试验标准：

符合 IEC60529:2001《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.3、14.2.4 条款与图 4 及 GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.4、9.2.5 条款及图 9.4 要求；

用途：

该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

产品特点：

- 适用于进行产品的 IPX3、IPX34测试。

- 设备外壳及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造，确保长时间使用不生锈。

- 机型结构：采用双立柱式结构安装方便，摆管转动平稳。

- 设备机箱底问采用带可调脚杯脚轮，方便移动及调整机器水平。

- 机箱内安装有水箱，水箱内装用水位浮球阀自动控制进水，并有高、低水位报警检测，有效防止水泵缺水干转而损坏。

- 摆管驱动采用进口松下伺服电机（采用伺服电机具用噪声小，速度、角度精准优点）。

转台使用国产优质步进电机，速度及角度可在触摸屏上设定可调，在标准范围内精准无级可调，并能自动控制正反向转动（适合带样品通电测试，防止绕线）。

- 样品电源通断电时间可程序控制功能：停电0-999 min----通电0-999min----停电0-999min（适用于样品在测试在需要通断电测试）。

- 触摸控制功能：A、IPX3 试验，按标准条款中的 IPX3 条件进行试验；B、IPX4 试验，按标准条款中的 IPX4 条件进行试验；C、自定义试验，按用户需求进行试验，按用户需求进行试验，可以设定试验时间、淋雨角度、 摆管速度、转台速度；

- 测试时间可设定：0-999min(可调)。

- 核心控制元件采用台湾威纶7寸触摸屏+松下PLC，电器元件全部采用如LG、欧姆龙等进口品牌，接线工艺符合国家标准要求，电板布局合理，接线牢固，标示清楚。

- 过滤措施：设备标配高精度的过滤器，能有效过滤自来水中的杂质；滤芯可定期更换。

| 技术参数表： |
| --- |
| 序号 | 型号 | CX-IPX34C-R800 | CX-IPX34C-R1200 | CX-IPX34C-R1600 |
| 1 | 摆管尺寸（mm） | R800(可加配R600、R400、 R200摆管) | R1200(可加配R1000、R800、R600、R400、 R200摆管) | R1600(可加配R1400、R1200、R1000、R800、R600、R400、 R200摆管) |
| 2 | 外尺寸（mm） | L2400*D1800*H2000 | L3200*D2400*H2400 | L4000*D3200*H2800 |
| 3 | 流量（L/mm）） | 0-4L/min | 0-6L/min | 0-10 L/min |
| 4 | 试验转台尺寸（mm） | ∮600(可加配∮400、∮200台面) | ∮800 (可加配∮600、∮400、∮200台面) | ∮1000 (可加配∮800、∮600、∮400、∮200台面) |
| 5 | 转台高度可调范围 | 950-1550mm | 1350-1950mm | 1750-2350mm |
| 6 | 摆管内径（mm） | 15 | 大于15 | 大于15 |
| 7 | 喷水孔径尺寸(mm) | 0.4 |
| 8 | 摆管角度 | 120º（IPX3）、350º（IPX4）或自定义设定 |
| 9 | 摆管速度 | 120°来回4S、360°来回12S（精准控制）或自定义设定 |
| 10 | 摆管材料 | SUS304 不锈钢管 |
| 11 | 试验转台速度 | 1-5r/min(精准可调) |
| 12 | 保护装置 | 漏电、断水、短路 |
| 13 | 电源（V） | 220V |
| 14 | 功率（KW） | 1 |
| 15 | 符合标准 | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.（IPX3、IPX4) |