水浴氮吹仪

WS-24F水浴氮吹仪采用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

1、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。
2、每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。
3、水浴氮吹仪具有独特的自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活，真正实现单手操作。
4、数字温控器，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警。
5、可能与溶剂接触的部件均采用不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂，使用寿命长且清洁方便。
6、整机可放入通风橱中使用。
7、每种型号标配气体流量计，压力表，氮气流量阀。

8、一般标配的加热块规格为孔径∮15mm，特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。

技术参数

| 产品型号 | WS-12F | WS-24F |
| --- | --- | --- |
| 处理样品数 | 12个 | 24个 |
| 标准模块 | 孔径∮15mm*12 | 孔径∮15mm*24 |
| 氮气消耗量 | 330ml/min/样品（可调节） | 330ml/min/样品（可调节） |
| 气体流量计 | 0－15L/min | 0－15L/min |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 控温范围 | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
| 温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
| 外形尺寸 | 340*200*460mm | 340*200*460mm |
| 功率 | 600W | 600W |
| 重量 | 7KG | 8KG |