调节阀>>单座调节阀>>电动单座调节阀

|  | 产品名称： | 电动单座调节阀 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型号： | ZAZP |
|  | 产品口径： | DN20-300 |
|  | 产品压力： | 0.6~10.0Mpa |
|  | 产品材质： | 铸钢、不锈钢、合金钢等 |
|  | 产品概括： | 生产标准：国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196℃-650℃。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。 |
| 产品详细信息 |
| 概述： ZAZ（P、N、M）型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体（单座、双座、套筒）组配而成，而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力，接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC，自动的控制阀门开度，达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制，是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。 规格与技术参数： 公称通径DN(mm) 3/4” 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 额定流量 系数kv 单座 P 0.08～0.8 1.2～5.0 8 12 20 32 50 80 120 200 280 450 双座 N 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 套筒 M 15 20 30 75 115 240 350 公称压力(MPa) 1.6 4.0 6.0 行程(mm) 10 16 25 40 60 100 电动执行器型号 DKZ-310/310C DKZ-410/410C/510/510C DKZ-510/510C 信号 Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC 介质温度℃ -40～230℃(常温型)，散热片式230～450℃(中温型)，特殊订货-100～600℃ 流量特性 直线 百分比 可调范围 30:1 电源电压 220VAC 50～60Hz 作用方式 电开式（K） 电闭式（B） 阀 体 材 质 公 称 压 力 (MPa) 0.6 低温： ZG1Cr18Ni9Ti 1.6 常温:HT200 ZG230-450 4.0 低温: ZG1Cr18Ni9Ti 常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 6.4 低温:ZG1Cr18Ni9Ti 常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 法兰尺寸 管连接 铸钢法兰按JB77-59，铸铁法兰按JB79-59 法兰型式 法兰密封型式按JB77-59，其中PN6.0法兰按准糟式 铸钢法兰按光滑式，铸铁法兰按凹式 阀芯材质 1Cr18Ni9Ti 上阀盖型式 普通式（常温型），热片式（中温型），长劲式（低温式） 主要技术性能指标 项目 指标 基本误差％ ±5.0 回差％ 3.0 死区％ 3.0 泄漏量 单座阀 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 双座阀 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 套筒阀 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 允许压差 使用情况 阀芯处于流开状态，关闭时阀后压力P2＝0 公称通径 DN(mm) 阀座直径 DN(mm) 执行机构 有效推力 （N） 允许压差(sMPa) 电动直通单座调节阀 PN1.6(MPa) PN6.4(MPa) 3/4 3 4 5 6 7 8 20 10 12 15 20 400,1000,2500 公称压力 3.8 2.7 1.7 1.0 公称压力 4.34.3 2.5 25 26 400,1000,2500 0.5 公称压力 0.6 3.6 32 32 0.4 公称压力 0.4 2.3 40 40 400,1000 2500，6400 0.7 1.0 0.7 1.5 50 50 0.5 1.0 0.5 1.0 65 66 6400，16000 1.4 1.4 80 80 1.0 1.0 100 100 0.6 0.6 125 125 6400，16000 0.5 1.0 0.5 1.0 150 150 0.3 0.7 0.3 0.7 200 200 0.2 0.4 0.2 0.4 250 250 16000 0.3 0.3 300 300 0.2 0.2 注：双座、套筒阀一般可承受≤公称压力，单座调节阀差压可参考上表。 外形尺寸 ZAZP电动单座调节阀 ZAZN电动双座调节阀 ZAZM电动套筒调节阀 1、电动单座、双座调节阀 公称通径 DN A 执行器宽 B L H H1 ZAZP单座 ZAZN双座 PN1.6 PN4.0 PN6.4 普通型 热片型 普通型 热片型 ZAZP ZAZN 20 230 460 180 185 190 653 804 / / 65 / 25 185 190 205 665 816 670 937 99 104 32 200 210 220 671 822 673 943 105 107 40 220 230 240 683 834 693 982 116 126 50 230 530 250 255 265 698 849 698 992 131 131 65 275 285 295 789 949 799 1147 165 175 80 305 310 325 792 952 809 1177 173 190 100 350 355 370 796 956 821 1207 177 202 125 260 630 410 425 440 847 1062 872 1357 225 250 150 450 460 475 855 1070 882 1377 233 260 200 550 560 570 894 1109 924 1459 272 302 250 670 660 670 1156 1368 1156 1368 422 422 300 740 785 800 1215 1427 1215 1427 484 484 2、电动套筒调节阀 公称通径 DN L(mm) A B H(mm) H1(mm) PN16 PN40 PN64 普通型 热片型 25 184 197 230 230 460 668 819 75 40 222 235 260 684 835 95 50 254 267 300 684 835 98 80 295 317 380 230 530 785 946 130 100 350 368 430 795 946 156 150 480 473 550 260 630 945 1160 208 200 600 615 650 945 1160 250 250 650 670 690 1050 1320 265 300 740 770 800 1145 1320 265 电动双座调节阀 电动套筒调节阀 大口径电动调节阀 相关型号: 电动直通调节阀 订货须知 订货时请填写《规格书》或注明以下内容： 一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称通径、额定流量系数KV， 2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸碱性），3.阀作用形式(电-关式或电-开式)，4.流量特性， 5.阀前、阀后压力，6.阀体、阀芯材料，7.输入信号，8.是否带附件，说明附件型号。以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购； 三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。 |

一、阀门的选型步骤

1.明确阀门在设备或装置中的用途，确定阀门的工作条件：适用介质、工作压力、工作温度等等。

2.确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式：法兰、螺纹、焊接等。

3.确定操作阀门的方式：手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。

4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料：灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。

5.确定阀门的型式：闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。

6.确定阀门的参数：对于自动阀门，根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等，再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。

7.确定所选用阀门的几何参数：结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后阀门高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。

8.利用现有的资料：阀门产品目录、阀门产品样本等选型适当的阀门产品。

二、阀门的选型依据

1.所选用阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式。

2.工作介质的性质：工作压力、工作温度、腐蚀性能，是否含有固体颗粒，介质是否有毒，是否是易燃、易爆介质，介质的黏度等等。

3.对阀门流体特性的要求：流阻、排放能力、流量特性、密封等级等等。

4.安装尺寸和外形尺寸要求：公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或重量限制等。⑤对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求。（在选定参数时应注意：如果阀门要用于控制目的，必须确定如下额外参数：操作方法、最大和最小流量要求、正常流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的最大和最小进口压力。）根据上述选型阀门的依据和步骤，合理、正确地选型阀门时还必须对各种类型阀门的内部结构进行详细了解，以便能对优先选用的阀门做出正确的抉择。管道的最终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流束方式，阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性，在选型管道系统最适合安装的阀门时必须考虑到这一点。

三、阀门选型原则

1.截止和开放介质用的阀门流道为直通式的阀门，其流阻较小，通常选型作为截止和开放介质用的阀门。向下闭合式阀门（截止阀、柱塞阀）由于其流道曲折，流阻比其他阀门高，故较少选用。在允许有较高流阻的场合，可选用闭合式阀门。

2.控制流量用的阀门通常选型易于调节流量的阀门作为控制流量用。向下闭合式阀门（如截止阀）适于这一用途，因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门（旋塞阀、蝶阀、球阀）和挠曲阀体式阀门（夹紧阀、隔膜阀）也可用于节流控制，但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动，它只有在接近关闭位置时，才能较好地控制流量，故通常不用于流量控制。

3.换向分流用的阀门根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向分流用。

4.带有悬浮颗粒的介质用阀门当介质中带有悬浮颗粒时，最适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的，那末就可能夹持颗粒，因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒，否则只适用于基本清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用，故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。目前，无论在石油、化工，还是在别的行业的管道系统，阀门应用、操作频率和服务千变万化，要控制或杜绝那怕是低微的泄漏，最重要、最关键的设备还数阀门。管道的最终控制是阀门，阀门在各个领域的服务和可靠表现是得天独厚的。