美国哈希DRB200消解器｜哈希消解仪DRB200

品牌：美国哈希HACH

北京欧信胜科技有限公司，专业代理美国哈希HACH实验室水质检测仪器！部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

哈希DRB200消解器｜哈希消解仪DRB200｜HACH DRB200消解反应器 简介:

Hach新型数字式消解器DRB200用于以下物质分光光度测量的消解反应：COD,TOC,总氮，总磷，总铬，及其他需要进行消解预处理的金属含量测定：镉，铬，铜，铁，铅，镍，银和锌。

哈希DRB200消解器｜哈希消解仪DRB200｜HACH DRB200消解反应器 特点:

1、在不同/相同温度和不同/相同时间设定条件下，进行两个独立加热控制模块的消解反应(DRB200-2 型)

2、电源:单加热模块: 115V/300VA; 230V/450 VA双加热模块: 115V/600VA; 230V/900 VA

3、多语种选择(英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,荷兰语,波兰语,丹麦语和瑞典语)

4、程序预设的所有Hach标准消解温度(100°C/105°C/150°C)及COD，Unicell，TNT测试。

5、快速加热：10分钟之内加热至150°C

6、“一键式操作”Hach测试程序

7、数字式计时器，自动切断和报警

8、温度稳定性优于± 1°C

9、完全隔热模块设计

10、隔离式锁定及透明保护罩

11、防过热安全装置

12、高灵活性能

13、可调温度范围(35°C -165°C)

14、可调时间设定 (1 -480 分钟)

15、可存储3个用户自定义消解程序

16、电源：90 to 240 V AC, 50/60 HZ

17、认证:  CE, GS, cTUVus (includes UL)

哈希DRB200消解器｜哈希消解仪DRB200｜HACH DRB200消解反应器 参数：

计时器控制程序：0－480min可选，到达设置时间时有声音信号提示。
加热速率：10分钟内可以从20℃加热到150℃。
温度稳定性：±2℃
电源要求：100－240V；±5％－15％，50－60Hz，保护级别I
电源输入：600VA
安全检查：CE，GS和cTUVus
操作温度：10－45℃
存贮温度：-40—60℃

温度控制程序：
 COD测试（150℃，120min）
TOC测试（105℃，120min）
100℃测试（100℃，10，60，120min）
 105℃测试（105℃，10，60，120min）
150℃测试（150℃，10，60，120min）
165℃测试（165℃，10，60，120min）
可选温度范围37－165℃（无冷却）

哈希DRB200消解器｜哈希消解仪DRB200｜HACH DRB200消解反应器 售后服务中心：北京欧信胜科技有限公司

哈希DRB200消解器｜哈希消解仪DRB200｜HACH DRB200消解反应器 报价：电话咨询

哈希DRB200消解仪｜哈希消解仪DRB200｜HACH DRB200消解反应器说明书：电话索取

哈希DRB200消解仪｜哈希消解仪DRB200｜HACH DRB200消解反应器图片：

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！