污水提升器（也称污水提升装置）广泛运用在家庭马桶、洗手盘、浴缸等污水收集和提升。家庭污水提升器到货后需要按照使用说明逐步安装，一般厂家在进行配货时都会附有使用说明，个人可以根据使用说明的图文解读来进行安装。当然，也可以委托专业的水电安装公司进行施工安装。

家庭污水提升器的安装不仅仅是接好管子，插好电源就可以了，其实还有要注意的几个安装事项，以防范于未然。

搞清楚污水提升器的进水方式：

污水提升器分为1.墙排式（又称后排式），即：直接连接在马桶后面的，在同一平面；2.地下集成式（安装位置低于卫生洁具）有的安装在地下二层。二者不可混淆安装，易坏。有的客户把墙排式的安装在地坑内，易受潮进水。不在厂家的保固之列，千万注意！

排水管高度要高于污水总管：

排污出口管路一般是32MM—50MM，在进入总污水管道前一定要从高端接入，防止总管内的污水倒灌回流，损坏机器。在出口管路上需装止回阀和闸阀。有许多客户没按说明书安装，后患无穷，易堵塞出水管，使电机超载发热，易坏！

进水和出水管必须活接，便于后期检修：

如果使用不安规范安装，有PPR或PVC管直接连接，有热熔的，也有胶粘的，全部连接死了，日后维护就没法拆卸了。卫生洁具数量需小于或等于污水提升器的要求：

如果污水提升器说明只能接一个马桶，那就只能接一个，如果增加数量，必然造成机器的过载运行，长期下来，易烧毁机器，不在保修之列。

- 一定要认真阅读安装说明书。

- 如果有条件，尽量委托安装公司进行安装。