DKX型电动阀门控制箱

DKX型电动阀门控制箱是与电动执行机构配套使用， 控制执行机构开关动作。抽屈式控制器，安装于控制柜中，标准抽屉式安装。

电源：常规，三相380V（50Hz）三相四线制；特殊，220V（50Hz）单相
环境温度：-20~+60℃ 
相对湿度：≤80%（25℃时）。隔爆型≤95%

防护类型：普通型、户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型防爆标志为dⅡBT4，用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的性气体混合物。（详见GB3836.1）
防护等级：隔爆型防防等级为IP55

DKX型阀门电动装置电器控制箱是电动阀门的电气操作部件，是电动装置配套使用的电气控制箱，用于对电动阀门的单独控制或集中控制。

产品型号：

（户内型抽屉式）DKX-DZC-K-10/20/40

（户内型挂壁式）DKX-DZG-K-10/20/40

（户外型挂壁式）DKX-DZGW-K-10/20/40

（防爆型）DKX-GB-10/20

（户外型不锈钢）DKX-GW-P-10/20

（户内型挂壁式一控二）DKX-G-K-10/20/40

（防爆型一控二）DKX-GB-10/20

结构形式：C.抽屉式，G.挂壁式，W.户外式

外观形式：普通钢板，加厚钢板，不锈钢类

控制形式有：一控一，一控多；

技术参数：

1、电源：380V  50HZ三相四线制

2、环境温度：-20-+60度

3、相对湿度：〈85%（20度）时

4、周围环境：不含强腐性，易燃易爆截止及导电尘埃

5、规格：根据阀门电动装置电机的功率，选配合适的电气控制元件，如断路器，接触器，的额定电流及热过载继电器元件整定电流的范围。

控制箱定货时一定务必告之电装使用时的额定电流。以减少更换带来的费用。

DKX型电动阀门控制箱使用说明

一．简介

二．DKX型电动阀门防爆控制箱（简称控制箱）是操作电动阀门的控制设备，主要用于选配DZW系列电动装置的电动阀门，可供就地操作。

三．规格

DKX型电动阀门控制箱按“95”典设线路设计，常规提供的控制箱为挂壁式，也可按用户的需要特殊供货。

特殊型号的阿拉伯数字部分和电动装置的规格相对应。

例：DKX-10配DZW电动装置电流负载最大为10A

DKX-20配DZW电动装置电流负载最大为20A

首先，按照电动装置使用说明书做好通电前的调试准备工作，再按照控制箱电气原理图和电动装置接线图接线，经检查无误后，接通电源。这时如红灯RD和绿灯GN均亮，表示电动阀门处于中间位置，检查电机相序正确后，操作开向按妞SO，开到位电动装置应停止工作，此时红灯RD亮，绿灯GN灭，表示阀门处于全开位置；操作关向按妞SC，关到位时电动装置应停止工作，此时红灯RD灭，绿灯GN亮，表示阀门处于全关位置。在开启过程中，红灯RD闪亮，绿灯GN常亮；而在关闭过程中，绿灯GN闪亮，红灯RD常亮。

开度指示器的调试：调节电动装置内开度指示器上的电位器W1和位于控制箱内的电位器W2，使开度表在电动阀门处于全关位置时指示为0，全关位置时满度指示。

| 规格型号 | 额定电流(A) | 电机功率（KW） |
| --- | --- | --- |
| 抽屉式DKX-DZC | 10 | 0.09-3 |
| 壁挂式DKX-DZG |  |  |
| 防爆式DKC-DZGB | 20 | 4-7.5 |

供应电动阀门控制箱DKX-C抽屉式控制箱DKX-G挂壁式控制箱DKX-B隔爆式控制箱