美国华瑞SP-1102可燃气体检测器

SP-1102可燃气体检测器产品介绍：

SP-1102是一款隔爆型、固定安装方式的可燃气体检测器。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸，印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防等领域。

SP-1102可燃气体检测器产品特点：

智能传感器:采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，同时可精确检测上百种气体
先进的催化燃烧传感器： 仪器采用先进的催化燃烧传感器，具有很强的抗中毒、抗干扰能力
简单可靠： 经过十多年的不断改进、应用，仪器至今仍倍受用户青睐
多种信号输出： 标准4~20mA（三线制）、开关量输出，既可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用
防止误操作： 仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险
不锈钢传感器组件： 采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境
丰富的电气接口： 具有3/4" NPT F、3/4" NPT M、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M等多种电气接口，可供用户选择

SP-1102可燃气体检测器技术参数:

检测原理: 催化燃烧式
采样方式: 扩散型
工作电源: DC10～30V 
功    率: 150mA@24VDC 
输出信号: 4～20mA，报警继电器 DC 30V 2A（无源）
负载电阻: ＜600Ω
检测范围: 0～100％LEL
检测精度: ±3％F.S
分 辨 率:   1％LEL
重 复 性:   2%
响应时间: ≤15 s (T90)
电气接口: 3/4” NPT F（可选3/4″NPTM、1/2″NPTF/M、G3/4F/M）
防护等级: IP65
环境温度: -40℃~+70℃ 
环境湿度: 10-93% RH （无冷凝）

美国华瑞SP-1102可燃气体检测器说明书

美国华瑞SP-1102可燃气体检测器价格

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！18600106486