PW-FDM-B型壁挂式监控主机

产品特点：

◆独立开发的系统管理软件控制各设备；

◆实时监控系统内各防火门开关状态；

◆系统组成灵活，可构建大容量系统；

技术参数：

|  | 名称 | 壁挂式防火门监控器 | 型号 | PW-FDM-B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定输入电压 | AC220V/50Hz | 备用电池 | DC12V/4.5Ah*2 |
|  | 额定输出电压 | DC24V | 执行标准 | GB29364-2012 |
|  | 备电工作时间 | 3小时 | 功耗 | 20W |
|  | 主电保险 | 3A | 备电保险 | 5A |
|  | 通讯接口 | 二总线 | 通讯回路数 | 一回路 |
|  | 最大容量 | 1024点 | 记录功能 | 10000条 |
|  | 通讯距离 | 1000米 | 安装方式 | 壁挂式 |

PW-FDKZ-B型防火门控制器

产品特点：

◆该控制器属常闭型单开门、双开门控制器，具备总线编码功能；

◆控制器会实时监测单开或双开防火门的关闭状态；

◆防火门被打开属正常情况，如未在规定的时间内单开或双开防火门没有全部关闭，

PW-FD-BMQ型闭门器

产品特点：

◆纯液压动力，无需用电，安装方便，节能环保；

◆达到200万次开启寿命测试，具有力度可调节功能；

◆所有受力器件均采用金属构件，机械强度高，使用寿命长；

技术参数：

|  |  | 型号 | PW-FD-BMQ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开启角度 | 30~150度 |
|  |  | 闭门拉力 | 60KG/85KG/120KG |
|  |  | 安装方式 | 明装/暗装 |

PW-FD-CKMK型常开门磁开关

性能特点：

◆与防火门监控系统连接，用于感应防火门的开合动作，发出常闭或常开的开关信号

◆带线开关安装在门框上，磁铁安装在活动的门扇上（通常在门的上沿及上框），螺丝固定；

◆安装时开关和磁铁应相互对准对齐、相互平行，错位会影响开关的感应距离；

◆开关和磁铁两部分的安装距离越小越好；

◆安装在推门面、拉门面皆可；

◆如果磁铁部分安装在铁质门上或者旁边有磁铁的金属物质，磁铁开关实际感应距离

会大大减小，所以铁质门要选用铁门磁。

PW-FD-SFQ型释放器

产品特点：

◆防火门电磁释放器为防火门监控系统配套产品，是常开防火门的控制装置；

◆防火门电磁释放器为全金属结构、强力型配置，适用于高端项目或高档场所；

◆具有手动释放按钮，吸力大，稳定性强，断电释放不留余磁；

◆工作模式：平时通电保持防火门常开状态，火灾时受控断电释放防火门，防火门在闭

门器作用下自行关闭；

◆纯电磁原理，结构简单，质量可靠，强行关门或撞击等不当使用不会损坏产品。

技术参数：

|  | 产品名称 | 防火门电磁释放器 | 型号 | PW-FD-SFQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作电压 | DC24V±5V | 工作电流 | ≤80mA |
|  | 吸力 | ≥600N | 外部开关 | 有手动释放开关 |
|  | 组成 | 释放器主题，吸板 |  |  |
|  | 导线 | 2R-BVSP2*1.5到控制器 |
|  | 材料 | 锌合金 | 表面处理 | 镀亮铬 |
|  | 安装方式 | 不同型号、不同配置采用墙面明装或半嵌入、地面安装或玻璃门安装 |