本公司供应控制器帕沃PW-DYJK-M帕沃 PW-DYJK-M 是 小于0.5 10 -10--+70，质量保证，欢迎咨询洽谈。

系统组成

PW-DYJK消防设备电源监控系统由PW-DYJK-M消防设备电源监控器、PW-DYJK-V电压信号传感器、PW-DYJK-AV电压电流信号传感器、PW-DYJK-T电流探头等部分或全部组成。

PW-DYJK-M型壁挂式监控主机

产品特点：

满足国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

与电压传感器、电压/电流传感器等配接灵活，容易构建大容量消防设备电源监控系统；

输出回路可通过区域分机灵活扩展，适应现在建筑复杂多变的要求；

采用非开放式的运行模式，系统内自行管理，对外单向传送信息；

采用集中供电方式，给现场传感器提供DC24V安全电压供电，有效保证系统稳定性，

安全性；

实时检测所有被监控设备主、备电的工作状态和故障报警信息，并将工作状态和报警信息传送给消防控制室；

技术参数：

|  |  | 产品型号 | PW-DYJK-M |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 | GB28184-2011 |
|  |  | 额定输入电压 | AC220V（50H） |
|  |  | 额定输出电压 | DC24V |
|  |  | 带载容量 | 512点 |
|  |  | 输出回路 | 1路 |
|  |  | 通讯方式 | CAN现场总线 |
|  |  | 电源线线径 | NH-BV-2*2.5mm2 |
|  |  | 通讯线 | NH-BVS-2*1.5mm2双绞线或屏蔽线 |
|  |  | 报警功能 | 声光报警，显示报警地址和故障类型 |
|  |  | 备用电源 | 2*DC12V/24Ah |
|  |  | 显示功能 | LCD液晶显示 |
|  |  | 打印功能 | 微型热敏打印机 |
|  |  | 故障、报警记录存储 | 1000条 |
|  |  | 安装方式 | 壁挂式 |

PW-DYJK-V型电压传感器

产品特点：

满足国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

采用DC24V供电，确保系统及人身安全；

采用三相四线制可以检测一路三相电，以直接压接方式采集电压信号，误差＜1%；

技术参数：

|  |  | 产品型号 | PW-DYJK-V |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供电电压 | DC24V由监控器集中供电 |
|  |  | 额定功率 | 1W |
|  |  | 总线通讯方式 | CAN总线 |
|  |  | 显示功能 | 无 |
|  |  | 检测回路 | 两路三相电源 |
|  |  | 输出参数 | 向主机传送故障/报警信息 |
|  |  | 地址编码 | 内置地址 |
|  |  | 报警时间 | 5S |
|  |  | 报警参数 | 欠压、过压、断电、缺相 |
|  |  | 外形尺寸 | 154*110*58mm |
|  |  | 安装方式 | 35mm导轨安装/螺丝固定 |

PW-DYJK-AV（D）型电流电压传感器

产品特点：

满足国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

采用DC24V供电，确保系统及人身安全；

采用三相四线制可以检测一路三相电，以直接压接方式采集电压信号，误差＜1%；

采用电流探头检测回路中电流，可以检测一路三相电流，误差＜1%；

采用显示屏直接显示被测电路参数

技术参数：

|  |  | 产品型号 | PW-DYJK-VA（D） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供电电压 | DC24V由监控器集中供电 |
|  |  | 额定功率 | 0.5W |
|  |  | 总线通讯方式 | CAN总线 |
|  |  | 显示功能 | 断码屏显示 |
|  |  | 检测回来 | 一路三相电压，一路三相电流 |
|  |  | 输出参数 | 向主机传送故障/报警信息 |
|  |  | 地址编码 | 现场设置地址 |
|  |  | 报警时间 | 5S |
|  |  | 报警参数 | 欠压、过压、断电、缺相、过流 |
|  |  | 外形尺寸 | 72*87.5*59 |
|  |  | 安装方式 | 35mm导轨安装/螺丝固定 |

PW-DYJK-T型电流探头

产品特点：

测量度高，误差<1%；

采用两线制，接线方式简单；

采用大变比，小电流输出方式，安全性高；