智慧用电安全隐患监管服务系统

智慧式用电安全隐患监管服务系统，是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统。该系统是基于安易云(中科院云计算中心和力安科技2015年共建)云服务平台，可以不受时间、地点、环境的限制，通过能上网的(电脑、手机APP)使用授权账号及密码，可远程实时监控企业用电系统的运行情况，真正做到防火于未“燃"全面提高电气火灾防控能力。

一、智慧式用电安全隐患监管服务系统概述

1、 基于物联传感、移动互联、云计算技术及大数据等现代信息技术，由智能终端、无线传输设备，通过智能传感终端(现场监控模块、传输模块)，将引起电气火灾的主要因素(线缆温度、电流、剩余电流)进行实时在线监测，统计分析，汇总为电气安全数据实时传送至云平台;

2、电气安全数据包括：供电箱三相电压、三相电流、供电质量(三相不平衡度、供电质量合格率、电源故障等)、漏电流、三相线缆温度、箱体温度、负荷电流(超负荷报警)、电能等;

3、 通过云平台对存储数据的分析及判断，及时掌握线路动态运行存在的用电安全隐患，及时发现电气隐患，预防火灾发生，提高企业用电安全管理水平。

4、用电系统的安全状态自动提醒：本地声光报警、手机APP远监控、短信报警、电话通知等多种方式;

5、通过云平台对电气设备回路的相关参数，判断故障发生的原因，指导企业开展治理，达到消除潜在的电气火灾安全隐患，全面保障用电安全。

二、智慧式用电安全隐患监管服务系统的价值

智慧式用电安全隐患监管服务系统，解决了企业和单位用电管理和用电安全问题，企业管理人员能够通过手机APP实时的掌握用电安全数据，为企业安全生产提供监管和决策依据。 各级监管部门应该制定全面的电气火灾监控发展计划，普及电气火灾预防知识，全面提高全社会电气火灾防控能力。

1

云服务平台-24小时在线监测管理

基于安装在配电柜(箱)内的安全用电传感终端，实时监测供电侧、用电测安全用电参数，通过物联网传输技术上传至智慧安全用电云平台。过智慧电气火灾云监控系统服务云平台，客户24小时可以随时、随地通过手机App或Web客户端了解企业用电安全情况，对出现的异常能及时通过预警方式向各安全负责人员提醒存在的安全隐患。

2

本地监管系统-声光报警

现场配电柜(箱)监测值一旦发生安全异常，触发本地报警器发出声、光报警，通过云平台监管系统手机APP、Web客户端同步发出报警提示，多种方式提醒值班人员检修;

智慧式用电安全隐患监管服务系统具备用户权限管理的功能，相应的二级单位管理员只可查看自己所属单位安全用电实时数据。

通过本地工作站，值班人员可以全面地了解到所属单位的用电状态，一旦提示异常，可快速定位位置、回路，及时进行处理。

3

手机APP-电气安全移动值班室

通过手机APP，使用授权的帐号和密码登录，客户可以随时、随地通过手机或上网的电脑了解企业用电安全情况，掌上了解用电系统的安全状态。

4

短信报警-防火于未燃

用电单位在其监管系统的“用户管理”设置界面中，可以很方便地设置好接收短信报警的手机号码。通过设置，可将警报信息发送至企业业主、分管安全的责任人手机上。

通过短信报警功能，相关负责人可以在第一时间获知用电异常情况。

5

大数据分析功能

智慧式用电安全隐患监管服务系统还提供着报警记录、历史趋势、报表分析等功能。

平台每周定期统计本期用电数据，生成检测报告。用户可登录平台随时浏览，也可以根据你的选择，查看单一回路某项参数的历史曲线(比如线温、漏电流等)、对比分析哪几路重要负荷的运行状态、查看日、月、年的整体用电负荷、对日用电量及日功率的峰谷分析以及提供异常报警回路的报警原因分析。

三、智慧式用电安全隐患监管服务系统组成架构

智慧式用电安全隐患监管服务系统由三大核心组成：智能传感终端+云平台+用电安全管理软件。

1

智能传感终端

用电安全智能传感终端能实时监控供电线路的剩余电流、电流、导线温度及环境温度等参数;当供电线路用电安全特征参数达到报警值时，立即通过无线传输方式实时反馈监控设备发出报警信号，实现用电安全预警功能。

2

智慧式用电安全管理服务平台

使用Web、APP远程登录方式：用户通过能上网的电脑或手机使用授权的帐号和密码可远程实时了解企业用电安全运行信息及用电安全智能传感终端设备运行状态，出现故障后公司维护人员通知相关人员及时处理。

……

四、智慧式用电安全隐患监管服务系统应用

智慧式用电安全隐患监管服务系统，可实现对配电柜、二级箱柜、末端的配电箱等各关键节点中的供电侧(三相电压、供电质量)、用电测(三相电流、漏电流、线缆/环境温度、电能等)电气安全数据监测。

1)变配电室低压配电出线回路;

2)楼层或防火分区干线配电箱的进线总开关;

3)应急照明区域配电箱或楼层干线配电箱的总开关;

4)重要消防负荷的电源配电箱总开关;

5)空调、风机、电梯等动力配电干线配电箱的进线总开关;

6)文化娱乐场所的配电电源和末端配电设备的总开关;

7)购物中心、商场、超市、小商品市场等公众聚集场所的配电箱总开关;

8)医疗建筑的医用电源干线和末端配电设备的总开关;

9)国家级文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源干线和末端配电箱的总开关;

10)其他火灾危险性大的电力线缆或设备需设置监控节点的位置。