YLN-50A菌落计数器厂家特点介绍

YLN-50A菌落计数器是一种数字显示式自动细菌检验仪器，由计数器、探笔和计数池等部分组成。计数器采用CMOS集成电路精心设计，LED数码管显示，字高13mm，清晰明亮，配合专用探笔，计数灵敏准确。黑色背景式记数池内，LED灯照明，菌落对比清楚，便于观察。本仪器广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验，是各级隆重防疫站、环境监测站、食品卫生监督检验所、医院、生物制品所、药检所、商检局、食品厂、饮料厂、化妆品厂、日化厂及大专院校、科研单位实验室的必备仪器，可减轻实验人员的劳动强度，提高工效，提高工作质量。

1、LED显示计数器容量0-999，独特设计的"Back（后退）"按钮, 当误点时, 可将数值往后退，减数开关，无误差。

2、发光显示窗字高13mm，培养皿尺寸：50mm，90mm，110㎜。

3、透反射同轴照明，LED照明，40颗灯珠设计，预防眼疲劳。

4、自动存储，断电不清零。

5、上海五相仪器生产的YLN-50A菌落计数器配有标准配置培养皿定位器，模具成型，便于高温消毒。

6、非闪烁式圆形LED光源，光学3级放大1X，5X，10X。

7、感应压力计数系统有细菌标色，自动累加核实功能。

8、任意可调的支臂以得到最佳观察效果，计数台有透光背景和暗背景可选。

9、自动语音报读系统，自动报读出计数结果。

10、光源灯功率16W，总功率小于20W。

11、电源电压：220V  50Hz

12、体积：355×180×110mm、重量：2Kg

13、可选标准培养皿网格片。标配黑色探笔，可选红，蓝，黑三色探笔。