美国华瑞PGM-7840五合一气体检测仪

品牌：美国华瑞RAE

北京欧信胜科技有限公司，专业代理美国华瑞RAE气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

五合一气体检测仪PGM-7840主要特点：

自动背光显示，便于黑暗环境使用
内置强力吸气泵
可选可燃气LEL/VOL传感器，双量程检测自动切换
使用大容量锂电池和碱性电池，工作时间长
高亮度LED及响亮声音报警
高容量数据采集

五合一气体检测仪PGM-7840应用领域：

密闭空间进入检测
石油石化、冶金、造纸等行业
工业安全监测
危险物质检测

五合一气体检测仪PGM-7840技术参数：

技术指标
物理指标
尺寸 21×7.6×4.9 cm    重量 568g（含电池）
基本性能
采样方式 泵吸式
外壳材质 工程塑料，橡胶外套
防护等级 IP55，防水防尘
安全等级 UL/cUL认证：Class I, Division 1, Group A, B, C, D
ATEX认证：EEx ia IIC T2
抗电磁辐射 EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC
环境温度 -20º C ～ 45º C
环境湿度 0% ～ 95%相对湿度（无冷凝）
传感器参数
传感器配置PGM-7800：1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、1个EC传感器检测氧气、3个EC传感器检测有毒气体
PGM-7840：1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、4个EC传感器检测有毒气体
传感器 检测范围(%) 分辨率 (%) 响应时间(T90秒) 检测误差(标定点)
O2 0-30 0.1 15 <±5％
LEL 0-100 1 15
LEL/VOL 0-100/0-100 1 20
传感器 检测范围(ppm) 分辨率 (ppm) 响应时间(T90秒) 检测误差(标定点)
CO 0-500 1 40 <±5％
H2S 0-100 1 30
SO2 0-20 0.1 25
NO 0-250 1 30
NO2 0-20 0.1 25
Cl2 0-10 0.1 60
HCN 0-100 1 100
PH3 0-5 0.1 60
NH3 0-50 1 150
ClO2 0-1 0.1 150
显示及操作
显示屏 2行，16数字LCD显示，自动背光灯
显示语言 英语+符号
显示内容 传感器名称（最多五个）、实时检测值，所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值（氧气和可燃气除外）、电池电压、数据存储剩余时间
按键 1个操作键、2个功能键
报警参数
报警方式 95dB@30cm蜂鸣器、红色LED闪烁
报警信号 高/低浓度报警、TWA/STEL报警（氧气和可燃气除外）、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警
报警点设置 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值（氧气和可燃气除外）
数据存储及通讯参数
数据存储 可储存16000个读数(1分钟间隔54小时，5种气体)
采样间隔 1-3600秒可调
数据通讯 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载
采样泵
泵方式 内置
泵流速 250cc/min（低速）－400cc/min（高速）
电源
电池 可充电镍氢电池4.8V/1250mAh
碱性电池适配器，使用4个AA碱性电池
运行时间 可连续工作10小时（视工作环境和使用频率）
电池充电时间 10小时
标定
标定方式 零点/扩展标定

美国华瑞PGM-7840五合一气体检测仪

美国华瑞PGM-7840五合一气体检测仪

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！