BZ-2.5-10一体式箱式电阻炉（马弗炉）

市场报价：2880元

上海博珍仪器一体式马弗炉优势：

系列一体式马弗炉采用整体设计和人性化的菜单设计，采用了工业PID自整定控制技术，液晶高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。具有开机定时或到设定温度后恒温开始计时功能。微电脑智能控制，解决了温度过冲等弊病，控温效果极佳。设定温度后，仪表自行控制加热输出，控温精确而稳定。故障声光报警并自动切断加热输出。

产品特点：

系列一体式马弗炉采用国内先进技术，炉壳用优质钢板经折边焊拉制成，控制箱跟炉体为一体结构。外形美观，避免了客户安装的繁琐。内炉衬为高铝，碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁镍铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。上下左右加热。炉内为密封式结构，内炉与炉壳之间用耐火纤维硅酸铝棉、硅藻土制品砌筑为保温层。

型号：

BZ-2.5-10

一，产品技术参数
温度范围：100 ~ 1000℃；定时范围：0-9999分钟
波 动 度：±2℃；
显示精度：1℃；
炉膛尺寸：200*120*80  MM
外形尺寸：580*420*660MM
升温速度：平均大于10℃/min
整机功率：2.5KW；
电   源：220V, 50Hz  ；

二、炉体结构及用料
炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；
炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热；
隔热方法：保温砖及保温棉；
测温口：  热电偶从炉体后上方进入；
接线柱:：  发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置；
控制器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体
加热元件：高温电阻丝；
整机重量：约60KG
标准包装：木箱  
三．温度控制系统

温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶；
控制系统：PID调节，显示精度1℃
成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；
时 间 制：可设定工作时间，恒温时间到达，自动停机；
超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。超温报警，超温断流。
运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行。
四．售后服务负责对用户进行远程技术指导
及时提供设备的备件、配件
提供设备使用过程中的技术咨询和支持
接到客户故障通知8个工作时内立即相应

| 技术指标 | 型号 | 最高温度（℃） | 炉膛尺寸W*P*H（mm） | 容积 (L) | 电源 | 输入功率（KW） | 加热原件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱式电阻炉(一体式马弗炉) | BZ-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-4-10 | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-8-10 | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-12-10 | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-15-10 | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-18-10 | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-21-10 | 1000 | 480*600*300 | 80 | 380V/50HZ | 21 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-2.5-12 | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 |
|  | BZ-5-12 | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 |
|  | BZ-10-12 | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 |
|  | BZ-12-12 | 1200 | 300*500*200 | 30 | 220V/50HZ | 12 | 镍铬丝V |
|  | BZ-15-12 | 1200 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 18 | 镍铬丝 |
|  | BZ-18-12 | 1200 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 21 | 镍铬丝 |
|  | BZ-21-12 | 1200 | 480*600*300 | 80 | 380V/50HZ | 24 | 镍铬丝 |
| 可程式箱式电阻炉（一体式马弗炉） | BZ-2.5-10P | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-4-10P | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-8-10P | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-12-10P | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-15-10P | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-18-10P | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-21-10P | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-2.5-12P | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 |
|  | BZ-5-12P | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 |
|  | BZ-10-12P | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 |
|  | BZ-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 |
|  | BZ-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 |
|  | BZ-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 |
|  | BZ-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 |
|  | BZ-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 |
|  | BZ-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 |
|  | BZ-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 |
|  | BZ-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 镍铬丝 |
|  | BZ-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 |
|  | “”表示：耐火砖炉膛 “T”表示：陶瓷纤维炉膛 “P”表示可程式电阻炉 |

办公地址：上海市奉贤区南桥	万宾路65号

工厂地址：上海市奉贤区南桥八字桥路6号

网址: www.mafulu.cc      电话：13918581105张中和