氮吹仪

产品介绍：

主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。

工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且具有省时，易操作，快捷的特点。

产品特点：

1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩；

2.每条吹扫针可独立控制，可以单独进行吹扫，不浪费气体；

3.整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成；

4.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为80mm或150mm；

5.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中；

6.自动故障检测及报警功能；

7.标准配备气腔和专用可调节支架；

8.内置超温保护装置；

9.即时温度显示、时间递减显示（LED显示）。

主要参数：

型号	WD10

控温范围	室温+5℃~150℃

加热时间	≤30min（从40℃升至150℃）

温度稳定性100℃时	±0.5℃

模块最大温差40℃时	0.3℃

温度精度40-100℃时	±0.5℃

温度精度100-150℃时	±1℃

显示精度	0.1℃

标配模块数量	1

模块规格	15mm×16

时间设置	最长99h59min

氮气流量	0~10L/min

氮气压力	≤0.1MPa

功率	200W

外形尺寸	280×240×500mm

注：

1.仪器配置：常规为15mm×12，15mm×16，用户也可配其他模块。

2.可选配氮气流量调节阀（有流量表和减压阀，标准配置不含此配件）