乐山嘉禾复合材料发展有限公司

废气净化项目报价表

## 1.1 项目概况

本次所涉及到的废气为PVC加热区和FRP生产线所产生的废气。因此，根据国家环保相关要求，需对这些污染物进行处理。

为此，我方经过现场实地考察并参考以往的成功工程经验，废气采用化学法进行处理。根据此工艺我方编制了以下处理说明及报价，供厂方参考。

## 1.2 设计依据

- 厂方提供的有关技术资料。

（2）GB8976-96《国家综合废气排放标准》；

## 1.3 设计指标

参数限值如下：30000m3/h

1.4设备及费用组成部份

| 项目名称： | 废气净化项目 | 报价日期： | 2017年4月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址： | 乐山 | 完工周期： | 40天 |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| PVC收集区 |
| 1 | 集气罩 | 型号：JSQ-1.5 产品规格：L1.5m×W1×H0.5m 镀锌材质 | 2 | 个 |  |  | 镀锌材质 |
| 2 | 主风管 | 产品规格：450*450mm | 20 | 米 |  |  | 镀锌材质 |
| 3 | 支风管 | 产品规格：350*350mm | 30 | 米 |  |  | 镀锌材质 |
| 4 | 旁路支风管 | 产品规格：300*300mm | 10 | 米 |  |  | 镀锌材质 |
| 5 | 风阀 | 产品规格：300*300mm | 2 | 个 |  |  | 镀锌材质 |
| 6 | 风阀 | 产品规格：350*350mm | 1 | 个 |  |  | 镀锌材质 |
| 7 | 室内风管弯头 | 弯头、变头 | 1 | 批 |  |  | 镀锌材质 |
| 8 | 安装材料 | 含标准件、密封件、五金杂件 | 1 | 批 |  |  |  |
| 9 | 风机 | 4-72-7.5KW 转速：1800r/min 风量：12000m3/h 全压：2000pa | 1 | 台 |  |  | 碳钢 |
| 10 | 电控箱 | 正泰7.5KW | 1 | 台 |  |  | 含到风机接线 |
| 11 | 小计： |  |  |
| FRP收集区 |
| 12 | 集气罩 | 型号：JSQ-8.0 产品规格：L8m×W2×H0.5m 镀锌材质 | 1 | 个 |  |  | 镀锌材质 |
| 13 | 集气罩 | 型号：JSQ-2.5 产品规格：L5m×W2.5×H0.5m 镀锌材质 | 1 | 个 |  |  | 镀锌材质 |
| 14 | 主风管 | 产品规格：700*600mm | 35 | 米 |  |  | 镀锌材质 |
| 15 | 支风管 | 产品规格：400*400mm | 23 | 米 |  |  | 镀锌材质 |
| 16 | 风阀 | 产品规格：400*400mm | 6 | 个 |  |  | 镀锌材质 |
| 17 | 室内风管弯头 | 弯头、变头 | 1 | 批 |  |  | 镀锌材质 |
| 18 | 安装材料 | 含标准件、密封件、五金杂件 | 1 | 批 |  |  |  |
| 19 | 风机 | 4-72-18.5KW 转速：1600r/min 风量：22000m3/h 全压：2000pa | 1 | 台 |  |  | 碳钢 |
| 20 | 循环水泵 | FQ-5.5kw Q=520L/min 扬程：23米 | 2 | 台 |  |  | 一备一用 |
| 21 | 电控箱 | 风机变频器22KW启动，水泵旁路开关7.5KW启动。正泰元器件 | 1 | 套 |  |  | 含到风机水泵接线 |
| 22 | 喷淋塔 | JJH-30 规格：5000*2500*2500mm 处理风量：30000m3/h | 1 | 台 |  |  | 含填料 |
| 23 | 高空排放管 | φ800 | 12 | 米 |  |  | PP材质 |
| 24 | 小计： |  |  |
| 25 | 合计： |  | ∑11+24 |
| 26 | 安装费 | 总计*12% | 0.12 | 项 |  |  |  |
| 27 | 运输吊装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 28 | 合计： |  | ∑26+27 |
| 29 | 发票 | 17%增值税专票 | 0.1 | 税付 |  |  |  |
| 30 | 合计： |  | 报价含税 |
| 31 | 优惠价格： |  | 报价含税 |
| 32 | 大写： |  |  |

# 1.5电控

电控部采用正泰元器件。风机变频器22KW启动，水泵旁路开关7.5KW启动。采用正泰元器件电控箱按电器执行标准制作。

# 1.6污泥排放

产生的废水统一排放至收集池存放，并交外危单位处理。

1.7运行成本核算

运行费用主要包括水、电费、人工费及设备折旧费，各项费用计算如下：

1、水费

循环水按每月更换一次计算，每次补充水量2m3

2、电费

0.80元/kWh *(18.5+7.5)kW×12h（每天工作时间）×30天×12=8.9856万元/a；

3、药剂费

氢氧化钠、洗液，约5000元/年。

4、人工费

人工工资15000元/年计

5、设备折旧费

主要设备使用寿命以10年计，年折旧费约1万元/a；

6、维修费

以设备费的3%计，约0.5万元/a；

1.8附图纸

1.9服务承诺

本公司对承接废气治理工程，本着以先进的技术设计和优良的质量为原则。对所承接的治理工程，作如下承诺：

- 保证技术设计的先进性、可行性、稳定性和合理性；

- 保证工程的技术指标和施工质量；

- 为用户制订切实可行的操作规程；

- 负责操作工的技术培训；

- 主体设备保修一年，技术问题终身回访。

四川欣杰隆环保科技有限公司制

联系人：杜锐

电  话：13981816376；028-86566693

网  址：http://www.dgyshb.net

http://www.scxjlhb.com

地  址：成都温江南熏大道180号

新津渔场路35号