美国华瑞SP-2102PLUS可燃气体检测仪

品牌:美国华瑞RAE

北京欧信胜科技有限公司，专业销售美国华瑞气体检测仪，大量现货，低价促销中，欢迎来电咨询！

产品介绍

SP-2102PLUS是一款隔爆型、固定安装方式的可燃气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸，印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防等领域。

先进的催化燃烧传感器
仪器采用先进的催化燃烧传感器，具有很强的抗中毒、抗干扰能力
稳定可靠
在十多年的行业应用中，不断为用户提供持续的安全保障
多种信号输出
标准4~20mA（三线制）、两级开关量输出，既可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用
友好的人机操作界面
直观、清晰的超高亮LED显示和本地报警指示
免开盖，红外遥控器操作
一体化声光报警器（选配）
防止误操作
仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险 
不锈钢传感器组件
采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境
丰富的电气接口
具有3/4" NPT F、3/4" NPT M、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M等多种电气接口，可供用户选择

SP-2102PLUS主要特点

• 智能化LEL 传感器具有更强的抗中毒、抗干扰能力，并实

现了传感器互换，离线标定和零点自校准等功能

• 多种信号输出，既可方便接入PLC/DCS 等工控系统，也可

以作为单机控制使用

• 四位超高亮LED 液晶显示和本地报警指示

• 免开盖，红外遥控器操作，单人可维护

• 一体化声光报警器（选配）

• 仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起

的危险

• 丰富的电气接口，可供用户选择

SP-2102PLUS应用领域

• 石油、石化• 冶金、化工• 环保、市政

• 造纸、印染• 科研、教育• 食品、国防

SP-2102PLUS技术参数

检测原理：催化燃烧式

传感器：微功耗高抗干扰性载体催化元件传感器

采样方式：扩散式

工作电源：10~30VDC

最大功率：170mA@24VDC

输出信号：4 ～ 20mA, 可微调

负载阻抗：600Ω

检测精度：±2%F.S.（标定点）

响应时间：（T90） <15s

防护等级：IP65

电气接口：3/4” NPT M

可选3/4” NPT F、1/2” NPT F/M、G3/4 F/M

安装方式：2”立管/ 壁挂安装

其他输出：RS485 Modbus

高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

环境温度：-40℃ ~+70℃

环境湿度：15~95% RH（无凝露）

环境压力：86kPa ~106kPa

显示方式：四位7 段码超高亮显示

4 个LED 状态、功能指示灯

外形尺寸：168.5×145×105mm（HWD）

壳体材料：铝合金

重量：约2.0kg

防爆认证：Ex d IIC T6 Gb , DIP A

安装附件

• 穿线接头• 压紧螺母

• U 型安装夹• 安装背板

• 标气罩• 防雨罩

可选配件

• 声光报警器• 遥控器

• 标准气• 减压阀等

美国华瑞SP-2102PLUS可燃气体检测仪/SP-2102PLUS价格

美国华瑞SP-2102PLUS可燃气体检测仪/SP-2102PLUS价格

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！