WTW Multi3320多参数水质测定仪

品牌：德国WTW

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国WTW水质检测仪！大量现货,特价促销中，欢迎来电咨询

WTW Multi3320多参数水质测定仪｜北京Multi3320价格介绍：

* 可测量pH,ORP,ISE,电导率，溶解氧和温度
* 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极，电导率电极，离子电极和溶解氧电极
* LCD背光显示，可同时显示2个测量参数

* 手动存储500组，自动存储5000组数据
* 超长电池寿命,4节5号电池可连续工作1000小时

* 自动读数功能

* 两个输入通道，可同时测量pH和电导率，或pH和溶解氧

* USB接口，可快速传输数据
* 自动关机功能,可在10min-24h之间设定

* 防水等级IP67

WTW Multi3320多参数水质测定仪｜北京Multi3320价格技术参数：

| Multi 3320技术参数 |
| --- |
| 机械结构 | 保护等级 | IP67 |
| 环境条件 | 保存 | -25～+65℃ |
|  | 操作 | "+5～+55℃ |
| 电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 |
|  | 充电电池 | 4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能) |
|  | 工作时间 | 背光1000h，照明150h |
| 存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 |
|  | 校准数据存储 | 最多10个校准数据 |
| USB接口 | 类型 | USB 1.1 |
|  |  | USB B（设备）,数据输出 |
|  | 电缆长度 | 最大3米 |
| 尺寸 | 180×80×55mm |
| 重量 | 0.4Kg（不含电源适配器） |
| 量程，分辨率，精度 |
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH测量 |
| pH | ‘-2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
|  | -2.00...+20.00' | 0.01 | ±0.01 |
|  | ’-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 |
| U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
|  | ‘-2500…+2500 | 1 | ±1 |
| T[℃] | ‘-5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手动温度输入[℃] | “-20...+130 | 1 |  |
| 离子浓度ISE测量 |
| ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 |
|  | 10.00…99.99 | 0.01 |
|  | 100.0…999.9 | 0.1 |
|  | 1000…999999 | 1 |
| ISE[μmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 |
|  | 10.00…99.99 | 0.01 |
|  | 100.0…999.9 | 0.1 |
|  | 1000…999999 | 1 |
| ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 |
| ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 |
|  | 10.00…99.99 | 0.01 |
|  | 100.0…999.9 | 0.1 |
|  | 1000…999999 | 1 |
| ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 |
|  | 10.00…99.99 | 0.01 |
|  | 100.0…999.9 | 0.1 |
|  | 1000…999999 | 1 |
| ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 |
|  | 10.00…99.99 | 0.01 |
|  | 100.0…999.9 | 0.1 |
|  | 1000…999999 | 1 |
| 溶解氧测量（括号内的参数为使用Durox 325电极的参数） |
| 溶解氧浓度[mg/L] | 0…20.00（0…20.0） | 0.01（0.1） | ±0.5%测量值 |
|  | 20.0…90.0（20…90） | 0.1（1） |  |
| 氧饱和度[%] | 0…200.0(0…600) | 0.1(1) |  |
|  | 0…600 | 1 |  |
| 氧分压[mbar] | 0…200.0(0…1250) | 0.1(1) |  |
|  | 0…1250 | 1 |  |
| T[℃] | 0…50.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 校准功能 | 温度补偿 | 0 ... +40°C时，精度优于2 % |
|  | 盐度校正 | 0…70.0SAL |
|  | 气压校正 | 通过集成的压力传感器（量程500…1100mbr）自动校正 |
| 电导率测量 |
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| ϰ[μS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%测量值 |
|  | 0.00…19.99** | 0.01 |  |
|  | 0.0…199.9 | 0.1 |  |
|  | 200…1999 | 1 |  |
| ϰ[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 |  |
|  | 20.0…199.9 | 0.1 |  |
|  | 200…1000 | 1 |  |
| ρ(电阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 |  |
|  | 2.00…19.99 | 0.01 |  |
|  | 20.0…199.9 | 0.1 |  |
|  | 200…1999 | 1 |  |
| ρ(电阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 |  |
|  | 20.0…199.9 | 0.1 |  |
|  | 200…1999 | 1 |  |
| ρ(电阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 |  |
|  | 200…1999 | 1 |  |
| SAL | 0.0…70.0(依据IOT表) | 0.1 | ±0.1（+5°C...+25°C）；±0.2（+25°C ...+30°C） |
| TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
|  | 2.00…19.99g/l | 0.01 |  |
|  | 20.0…199.9g/l | 0.1 |  |
| T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
| *电导池常数为0.01.cm-1；**电导池常数为0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. |
| 电导池常数 | 校准量程 | 0.450…0.500cm-1 |
|  |  | 0.800…0.880cm-1 |
|  | 可调 | 0.090…0.110cm-1 |
|  |  | 0.010cm-1（固定） |
|  |  | 0.250…25.000cm-1 |
| 参考温度 | 可调 | 20°C (Tref20) |
|  |  | 25°C (Tref25) |

| 标准配置 |
| --- |
| 2FA310 | Multi 3320 | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 仅主机, 包括使用手册, CD-ROM和电池, 电缆线. |
| 2FA311 | Multi 3320 SET 1 | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪套装1, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 41, CellOx® 325, TetraCon® 325, 电极附件. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
| 2FA312 | Multi 3320 SET 2 | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪套装2, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 41-3, CellOx® 325-3, TetraCon® 325-3, 电极附件. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
| 选购附件 |
| 洽询 | PH电极，电导率电极，溶解氧电极，pH电极缓冲液，电导率校准液，溶解氧清洗液，溶解氧电解液等 |

WTW多参数水质测定仪Multi 3320｜北京Multi3320价格 现货特价促销中！

WTW多参数水质测定仪Multi 3320｜北京Multi3320价格 售后服务中心：北京欧信胜科技有限公司！

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！