污水处理生物填料的特性

生物填料主要特点有以下几方面：

1)抗酸性腐蚀，长期使用不会板结，不会自身腐烂。

2)长期使用情况下都不会产生压缩，故可保证长期运行的条件下生物滤床的压损持稳定。

3)能有效储存所有微生物生长所需的营养。

4)不含不透气的成分，没有粘连，因自身不会腐烂，因此不会产生臭味。

5)由于生物填料的规则外型及均匀布置，故决定了除臭装置内不会出现气体短路，生物填料的体积用量可提供足够的与臭气接触面积及足够的接触时间以完成有效的生物降解。

6)保持水分性能好，因而有利于微生物富集生长。

7)保持PH值恒定，因而有利于微生物生长和保持活性。

8)生物复合填料设计使用多年，且经过长期运行后的整体压损小。

组合填料：

组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，填料兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理。

MBBR填料：

活性生物悬浮填料（流化床填料）是一种新型生物活性载体，填料采用科学配方，根据不同水质需求，在高分子材料中融合不同种类有利于微生物快速成附着生长的微量元素，经过特殊工艺改性、构造而成，具有比表面积大、亲水性好、流动性好、生物活性高、易挂膜、处理效果好、使用寿命长等优点。

弹性填料：

具有一定刚性的弹性丝条可对充氧气泡进行多层次的碰撞切割，提高氧的转移率与充氧动力效率，同时丝条受气、水流的冲击，产生轻微的颤动而引成紊流，增加了水、气、与微生物的接触，提高了传质效应、促进微生物的新陈代谢。

弹性填料广泛用于生物接触氧化池、水解酸化池内作生物填料。对低浓度的生活污水，中浓度的印染废水、造纸废水、含油废水，高浓度的食品工业废水，化工废水等，都有较好的处理效果。

环境之美 在于绿烨