红外接种环灭菌器

产品简介:

WM350红外接种环灭菌器采用红外线热能灭菌，因其使用方便、操作简单、无明火、不怕风、使用安全，可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中进行微生物实验。

产品特点:

1.接种环或针消毒灭菌安全、方便，完全替代酒精灯；

2.加热孔内温度可达到800℃以上，杀菌只需要5到7秒；

3.体积小，重量轻，操作简便；仪器美观、易清洁，使用寿命长；

4.该装置可以用于厌氧室中；

5.在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染。

技术参数:

| 型号 | WM350 |
| --- | --- |
| 中心区最高温度 | 825℃±50℃ |
| 待机保持温度 | 500℃ |
| 最大消毒物品外径 | φ35mm |
| 加温区总长 | 100mm |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
| 功率 | 200W |
| 重量 | 1.4Kg |
| 外形尺寸 | 162×98×192mm |
| 使用环境温度 | -10℃～50℃ |
| 相对湿度 | ≤90%RH |
| 使用环境最大海拔高度 | 不限 |