水利控制阀高效节能，安装需重视的环节

——上海水兴阀门有限公司ENG

水利控制阀节能效果明显。利用进口端的压力进入下腔支撑膜片压板及阀杆的重量，阻力损失小。
　　
　　水利控制阀安全可靠性高。消除水锤装置与阀门启闭动作完全联锁，同时具有速闭、缓闭以及吸纳三种消除水锤措施。
　　
　　水利控制阀无需操作控制。当水泵启停时，巧妙地利用阀门两端的介质及其压力差作为驱动介质和控制动力，使阀门自动按水泵操作规程的要求进行动作。
　　
　　水利控制阀无需专业调试。阀门动作不受液位高差和出水压力以及水泵流量变化的影响，适应范围广。基本无需维修，寿命长。
　　
　　水利控制阀使用前要安装过滤器，并应便于排污的要求。多功能水力控制阀随介质的液位和压力的变化而动作，由于导阀种类很多，可以单独使用或几个组合使用，就可以使主阀获得对水位和水压及流量等进行单独和复合调节的功能。但主阀阀体类似截止阀，阀门全开时，其压力损失比其他阀门要大得多，且各个开度损失系数越是与全闭状态接近，越是剧增，阀门口径越大就越显著。
　　
　　平时，大阀板在自重压紧在阀座上，使阀门处于关闭状态。多功能水利控制阀的外装附件安装在阀门膜片两侧与阀门进、出水管上，膜片的下腔与阀门进水侧的连接管上装设控制阀、过滤器和一只特制的逆止阀。
　　
　　水利控制阀在停泵状态，阀板在出口端及隔膜上腔静压作用下全部关闭;水泵启动时，水压从旁通管传人下腔，主阀板及缓闭阀板在进口端及下腔水压作用下缓慢开启。
　　
　　在进水端压力作用下，阀板上升到最大开口状态，开口高度由流量决定。停泵瞬间，流量及压力突然降低，主阀板在重力作用下开始向下滑。
　　
　　水利控制阀流量接近于零时，主阀被关闭，主阀板上留有泄流孔以减弱水锤冲击力;主阀板上、下形成压力差，阀门出口水压从旁通管进入上腔推动膜片压板，使下腔水排人阀门进口，缓闭阀板开始缓闭。缓闭阀板完全关闭泄流孔，阀门回到停泵初始状态。
　　
　　水利控制阀是控制水压的一种阀门，通常由一个主阀和一些基本的导管、导阀、针阀、球阀以及压力表组成。安装问题不容忽视，在安装不锈钢水利控制阀要满足下列要求：
　　
　　1.安装水利控制阀的场所要有足够的空间，这样方便安装后的管理，操作和安装以及维修。
　　
　　2.采用水利控制阀时，要根据类型所选来安装，切莫牛头不对马嘴。
　　
　　3.水利控制阀要设置在单向流动的管路之上，并且其箭头要与管道对应的方向一致。
　　
　　4.水利控制阀管道不能产生气堵和气阻等情况，要防止这类情况发生必须在高位存气段设置为自动排气。
　　
　　5.水利控制阀安装时的阀盖、阀杆要正面朝上，在垂直安装的时候要朝外。