德国WTW电导率测定仪Cond3110

品牌：德国WTW

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国WTW水质检测仪器，部分型号存有大量现货，欢迎来电咨询！

Cond 3110电导率仪产品介绍
简单实用带大尺寸、多功能LCD显示屏,可测量电导率、温度、TDS、电阻率、盐度自动温度测试并进行温度补偿，电极采用4极测试技术,耐污染,可提供精确的测试结果,防护等级IP67,操作舒适。

WTW电导率测定仪Cond3110 技术参数：

| 技术参数 | Cond3110 |
| --- | --- |
| 电导率 | 0.0-1000mS/cm，±0.5%的测量值 |
| 额外量程 | 无 |
| 特殊阻抗 | 无 |
| 电极常数 | 固定的0.475/cm，1.0/cm 校正（0.450---0.500）/cm （0.585---0.715）/cm (0.800---1.200)/cm |
| 盐度 | 0.0---70.0（根据IOT） |
| TDS | 无 |
| 温度 | -5.0---105.0℃，±0.1℃ |
| AutoRead | 自动 |
| Tref | 20℃/25℃ |
| 温度补偿 | nLF |
| 校正记忆 | 最近校正记忆 |
| 显示 | 7段LCD |
| 数据存储 | 无 |
| 数据采集 | 无 |
| 接口 | 无 |
| 电源 | 4×1.5V AA（5号），或4×1.2 VNiMH可充电电池 |
| 连续操作 | 高达1000小时 |
| 防护等级 | IP67 |

WTW电导率测定仪Cond3110价格优惠！

WTW电导率测定仪Cond3110现货特价

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！