DQB防爆型部分回转电动装置

防爆型部分回转DQB电动装置，防护等级为ExDII BT4，适用于对蝶阀、球阀等阀门进行操作，防护等级IP65，输出转矩范围：50-80000Nm，输出转速范围：0.5-5rpm. 广泛应用于管道为爆炸型气体或煤矿底，采掘面使用，质量稳定，防爆性能好，产品也叠加智能一体化防爆，一体化防爆，我公司已生产带防爆的电压为三相660V，415V，380V，两相220V，产品外观，质量，屡屡受到使用单位好评。

特点

传动机构的一体型设计，使产品具有体积小和简洁的外观。所有结合部位均有密封措施，防护等级可达IP67(GB4208-93。输出转矩100Nm-80000Nm。容易调整的行程控制机构。安全可靠、无切换手柄的全自动手／电动切换。多种设计满足不同需要：户外型、防爆型、整体型、调节型。连接尺寸、输出性能及电气接线等可根据用户的需要定制。

（DQ-B型）部分回转电动装置技术参数：

| 型号 | 输出转矩（N·m） | 最大阀杆直径（mm） | 手动速比 | 输出转速（r/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 电机功率（KW） |
| DQB5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
| DQB10 | 100 |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
| DQB20 | 200 | 28 |  | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
| DQB30 | 300 |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| DQB60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| DQB90 | 900 | 50 |  | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
| DQB120 | 1200 |  |  | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
| DQB200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
| DQB250 | 2500 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
| DQB300 | 3000 |  |  | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
| DQB400 | 4000 |  |  | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - |
| DQB500 | 5000 |  |  | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |

注：粗线框内为常规供货

表2  叠加式（DDQ-B型）部分回转电动装置技术参数

| 型号规格 | 输出转矩（N·m） | 最大阀杆直径（mm） | 叠加减速机构 | 配用多回转电动装置型号 | 手动速比 | 输出转速（r/min） | 电机功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号 | 速比 |  |  |  |  |
| DQB600 | 6000 | 80 | J-B120 | 48 | Z30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
| DQB800 | 8000 | 100 | J-B150 | 54 | Z45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
| DQB1000 | 10000 |  |  |  | Z60-24/20 |  | 0.44 | 1.5 |
| DQB1200 | 12000 |  |  |  | Z60-24/20 |  | 0.44 | 1.5 |
| DQB1600 | 16000 | 120 | J-B180 | 60 | Z90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
| DQB2000 | 20000 |  |  |  | Z120-24/20 |  | 0.4 | 3 |
| DQB3200 | 32000 | 160 | J-B280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
| DQB4000 | 40000 |  |  |  | Z180-18/20 |  | 0.26 | 4 |
| DQB6300 | 63000 | 180 | J-B400 | 68 | Z250-18/20 | 1530 | 0.26 | 5.5 |
| DQB8000 | 80000 |  |  |  | Z350-18/20 | 1360 | 0.26 | 7.5 |

注：如需不同转速请与本公司联系。

产品型号：DQB10-1/DQB10-2/DQB20-1/DQB30-1/DQB40-1/DQB60-1/DQB120-1/DQB180-1/DQB250-1/DQB350-1/DQB500-0.5/DQB800-0.5/DQB1000-0.5，Q10-1B/Q10-2/Q20-1B/Q30-1B/Q40-1B/Q60-1B/Q120-1B/Q180-1B/Q250-1B/Q350-1B/Q500-0.5B/Q800-0.5B/Q1000-0.5B

订货应提供如下资料：

1、本装置一般按右旋关闭阀门调整出厂，如左旋关闭的阀门选配电装时应特殊说明;
2、注明阀门全行程的总圈数;
3、订购落地支架应注明上传或下传;
4、用户如要我厂协助选订本装置需提供;
4-1、阀门种类、型号、规格、阀杆直径和旋向;
4-2、介质参数，如温度、压力等;
4-3、如防护等级需IP67，用户订货时需指明。