德尔格PAC7000单一气体检测仪

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国德尔格Drager气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

德尔格PAC7000单一气体检测仪产品简介
  PAC7000检测仪外形小、坚固耐用、符合人体工程学的友好设计、直观、经济实用、功能强大的Pac 7000是为工作场所个人监护而量身定做的产品。这种创新的气体检测器配备了各种功能，并且适合用于日常工业生产环境中各种不同的用途。这种检测器是功能非常优异的工具，具有很高的可靠性，能够快速预警一氧化碳，硫化氢，氧气，二氧化碳，氯气氢氰酸，二氧化氮，磷化氢和二氧化硫的有害浓度。

德尔格PAC7000单一气体检测产品特点：
1、外形小巧，坚固耐用
 德尔格Pac7000无论从尺寸和重量来说，都非常适用于个人防护。仪器外部有一层橡胶，使得仪器更坚固耐用且防护等级为IP65。背面配有的腰带夹可将仪器别在使用者的工作服上。

2、大屏幕显示
  大屏幕显示能够实时显示气体浓度值，警告和故障，及仪器的剩余使用时间，且配有明亮的背景光照明。
3、使用方便
  双键式操作面板，使用简单方便，可以通过锁定按键避免误操作。更换锂电池快速简单。通过红外接口和专用软件，可在计算机上对仪器进行配置和标定。
4、创新的传感器技术
 德尔格新型XXS传感器是电化学检测原理，扩散距离短，反应灵敏迅速。传感器更换方便。
5、功能测试模式
  仪器配有功能测试模式，当需要通过功能测验检查标定情况时，显示屏上会出现一个警告图标。用户可以调整功能测试周期。功能测试既可以手工完成，也可以通过软件完成。功能测试组件可选配，通过软件Pac Vision或CC Vision，可以激活并进行功能测试。功能测试结果会储存在时间存储器里。
6、使用时间可调
 仪器的使用时间可以调整，例如调整标定周期，检查周期或特殊的“寿命周期”。这些调整可以通过软件Pac Vision或CC Vision完成。

德尔格PAC7000单一气体检测技术参数：

| 环境条件 | 温度：-30～50℃ 压力：700～1300 hPa 湿度：10～90% r. h. |
| --- | --- |
| 随机提供 | Pac 7000 主机（包括电池和传感器），说明书，检测报告，小改锥一个 |
| 防护等级 | IP66/67 |
| 电池寿命 （25℃时，每天工作24小时） | CO：>5500小时 H2S：>5500小时 O2：>2700小时 |
| 显示 | 显示被测气体种类，仪器寿命，警告和故障功能，实时显示气体浓度值 |
| 报警 | 双声鸣响，>90dB（A），在30cm范围内 |
| 认证 | CE-Sign：（89/336/EEC，94/9/EC） ATEX：I/II M 1/1 G EEx ia I/IIC, -30℃ ≤ Ta ≤ +55℃ UL：Class I, II Div 1, Group A, B, C, D, E, F, G, Temp. Code T4 Cul： Class I, II Div 1, Group A, B, C, D, E, F, G, Temp. Code T4 IECEX: EEX ia 计量认证：计量器具型式批准证书 防爆认证：防爆检验合格证书 |
| 重量 | 120g |
| 尺寸 | （长×宽×高） 64×84×20mm |
| 可选配件 | 红外通讯接口，USB连接线和Pac Vision软件，锂电池，水尘过滤膜，真皮便携包，功能测试组件，包含测试气体，5.8升（用户可以自选气体种类） |

德尔格PAC7000单一气体检测｜德尔格PAC7000有毒气体检测仪价格

德尔格PAC7000单一气体检测｜德尔格PAC7000有毒气体检测仪测量精确

德尔格PAC7000单一气体检测｜德尔格PAC7000有毒气体检测仪现货促销中

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！