德尔格X-am5100单一气体检测仪

品牌：德国德尔格

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国德尔格Drager气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

X-am5100单一气体检测仪产品介绍：

德尔格X-am5100单一有毒有害气体检测仪适用于检测HF、HCl、H2O2 或联氨无论是生产石化产品，或者是进行无菌包装，或者进行热手器的防腐蚀保护。使用德尔格x-am5100便携式单一气体检测仪测HF、HCl、H2O2 或联氨都是最可靠的选择。这是益于专门为这些气体设计的经过认证的德尔格传感器和检测仪。X-am5100便携式复合气体检测仪非常实用，移动手机型的设计和轻型小巧保证用户使用方便便于携带。只有两个按键的控制面板和直观的菜单导航保证了仪器的实用性。

德尔格X-am5100单一气体检测仪适用于检测HF、HCl、H2O2 或联氨的单一气体检测仪。德尔格X-AM5100单一气体检测仪无论从尺寸和重量来说，都非常适用于个人防护。仪器外部有一层橡胶使得仪器更坚固耐用且防护等级为IP65。背面配有的腰带夹可将仪器别在使用者的工作服上。

X-am5100单一气体检测仪产品特点：

三重警报：灯光（360°）、声音（多频声）、振动；

操作简便：双按钮操作以及直观的菜单导航；

防撞、防震以及防电磁辐射；

既可以使用可更换的碱性电池，也可以使用可充电的 T4 镍氢蓄电池

测量不间断、精确且可靠特殊的气体入口设计，确保传感器能够快速作出反应，并且避免气体吸附在设备外壳上，从而获得精确的测量数据；

轻巧、坚固、防滑一体化设计；

X-am5100单一气体检测仪技术参数：

| 环境条件 | 温度 -20 至 +50 °C，压力 700 至 1300 mbar，相对空气湿度 10 至 95 % r.h. |
| --- | --- |
| 数据存储器 | 可以通过红外线接口读取 > 1000 小时（当每分钟记录一个数值时） |
| 充电时间 | < 4小时 |
| 运行时间 | 160小时（碱性电池）或120小时（镍氢蓄电池）180小时（高容量可充电镍氢电池） |
| 警报 | 灯光：360°，声音：多频声 > 90 dB（在 30 cm 内），振动 |
| 防护等级 | IP 54 |
| 尺寸 | 48 x 130 x 61 mm（宽 x 高 x 长） |
| 重量 | 220 – 250 g |
| 认证 | ATEX：I M1 Ex ia I Ma，II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga，-20 °C ≤ Ta ≤ +55/40 °C IECEx：Ex ia I Ma，Ex ia IIC T4/T3 Ga，-20 °C ≤ Ta ≤ +55/40 °C， CE标识：电磁兼容性，指令 2004/108/EC，防爆指令 94/9/EC |

X-am5100有毒气体检测仪

说明                              测量范围              分辨率            反应时间(t90)

DrägerSensor XS EC HF/HCl       0 – 30 ppm        0.1 ppm            60 秒*

DrägerSensor XS EC H2O2        0 – 20 ppm        0.1 ppm            60 秒

DrägerSensor XS EC Hydrazin    0 – 3 ppm          0.01 ppm           180 秒

德尔格X-am5100单一气体检测仪/X-am5100价格

德尔格X-am5100单一气体检测仪/X-am5100图片

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！