加压溶气气浮机设备的调试与运行

气浮设备是一类向水中加入空气，使空气以高度分散的微小气泡形式作为载体将水中的悬浮颗粒载浮于水面，从而实现固-液和液-液分离的水处理设备。在水处理技术中，气浮不宜用于高浊度原水的处理。

一、加压溶气气浮设备的调试

为确定实际设备的工作条件，必须按下列顺序对加压溶气气浮设备进行调试。这里不包括通常的工作，如按设计参数加以校对，泵和机械设备的试运转，电气设备的空载、满载试验等。

加压溶气气浮设备的调试包括如下内容。

①使被处理水在气浮池内均匀分布。

②调节压力溶气罐和管道的压力，使其符合设计要求

③调节泵吸水管的进气量或加压溶气水的回流量。

④检查气浮池表面浮渣，浮檀应均匀。

⑤确定排除浮渣的周期。

⑥制订从气浮池表面排除浮渣的操作规程。

⑦确定气浮设备的工作效率。

⑧当出现处理的实际效率与原设计有偏差时，应修正其主要的工艺参数(如泵的压力、

供气量、回流比等)，以建立适宜的工作条件。

二、加压溶气气浮设备的运行

气浮设备的运行，主要是对复杂的物理、化学现象与过程进行经常的观察。管理人员应经过专门培训，具有较熟练的技术，主要操作包括如下内容。

①管理全部装置，调整各种泵的流量。

②调节压力溶气罐的压力。

③调节空气量或回流水量。

④按时按规定完成投药工作。

⑤开启和关闭刮渣机械，调节其运行速度。

⑥调节气浮池的出水量。

⑦调节排渣量。

⑧操纵输送浮渣的机械设备。

环境之美 在于绿烨