8CA-V图像生物显微镜

简介

图像显微镜是将常规的显微成像，通过高清晰度CCD摄像机在视频监视器放大显示，便于观察和研究；也可以选用数码相机。对图像进行数码摄影。

然后由微机对图像进行处理、编辑、保存和输出（如打印等）或进入多媒体系统及电子信箱。

选配显微图像分析系统，则进一步对图像作处理与分析，凡是与图像形态学有关的各种检测与分析、统计，例如：组织细胞形态学；油、水、血中成份含量；微颗粒、线纹及各种几何量的检测、分析、统计…等，都可以完成。

技术规格

1．三目镜筒：  铰链式 360°定位 倾角30°

瞳距和屈光度可调

2．总放大倍数：40×～1600×（目视）；

120×～3000×（图像）

3．机械筒长：  160㎜

4．工作台：    160×140㎜  移动范围：横向 76㎜ 纵向 50㎜ 游标格值：0.1㎜

5．调焦机构：  同轴粗微调 调焦限位装置 调节范围：35㎜ 微调格值：0.002㎜

6．阿贝聚光镜：数值孔径NA1.25 带可变光栏及滤色片 可升降结构 调节范围：40㎜

7．照明系统：  带可变光栏的透射照明系统 亮度连续可调  卤素灯：20W/6V

8．电源：      110V或220V  50Hz

9．物、目镜及放大倍数：（表中：图像系统总放大倍率条件：1/3″CCD  14″显示屏）

| 平场目镜 | 消色差物镜 | 系统 | 视场直径 （㎜） | 工作距离 （㎜） | 总放大倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放大倍率/ 视场直径（mm） | 放大倍率 | 数值孔径 |  |  |  | 显微镜 | 图像系统 |
| 10×/18 16×/13 | 4× | 0.10 | 干 | 4.5 | 37.5 | 40×/64× | ≈120× |
|  | 10× | 0.25 |  | 1.8 | 7.31 | 100×/160× | ≈300× |
|  | 40× | 0.65 |  | 0.45 | 0.63 | 400×/640× | ≈1200× |
|  | 100× | 1.25 | 油 | 0.17 | 0.18 | 1000×/1600× | ≈3000× |

系统配置

1．生物显微镜：    XSP-8CA

2．图像适配镜：    MCL-Z

3．图像传感摄像机：TOTA-500

4．图像捕捉卡：    DH-CG400

5．微机和打印机： （自备或选购）