# 中心供氧氧气房系统操作流程

中心供氧系统操作整个流程来和大家详细讲讲，大家一起来了解了解一定对我们自己是有帮助的，小编分六个步骤和大家讲讲：

1、中心供应室实行24小时值班制，坚守工作岗位，保证全天候与各科室的联络，并做到随叫随到。

2、中心供氧岗位工作人员要经过学习、培训，熟悉系统的结构原理，方能上岗。日常做好系统设备的维护与养护。使整个系统能保持在一个最佳工作状态。

3、中心供氧系统由氧气汇流排、切换控制阀、报警装置等组成，由氧气汇流排供给的气源，经过减压、调节，通过输气管道输送到各病房床头的氧气终端内，终端内装有插拔式自封快速接头，快速接头的出口接湿化瓶。使用时，要需将湿化瓶插入对应的插孔口，氧气就源源不断地送给病人使用。

4、氧气瓶接通后应缓慢地逐个开启汇流控制开关。并根据汇流排组别观察相应输入压力表的指示。

5、氧气汇流排应设置在通风的地方，并严禁接触油脂，以免发生事故。氧气汇流排不得逆向向氧气瓶充气。

6、中心供氧室周围应设有“严禁用火”标识，并设专人维护。

7、供氧岗位工作人员每天要对供氧设备系统作巡查，具体包括：氧压是否正常；各阀门是否在合适位置、有无泄漏；氧气瓶余量等。经常对供氧室周围环境和用氧科室进行巡视。

8、认真做好用氧记录，当氧气瓶储量接近下限时，应提前通知供氧单位及时送气，确保我院24小时氧气供应。

9、当供氧设备、管路发生故障时，立即分析查找故障原因，及时排除， 保证氧气供应，若难以排除,应立即上报。

中心供氧系统在使用的时候大家一定要谨慎，按照正规的流程来操作，