德国WTW inoLab Cond7310台式电导率仪

品牌：德国WTW

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国WTW水质检测仪！部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

WTW inoLab Cond7310实验室台式电导率测试仪产品简介：

inoLab® Cond 7310适合于专业实验室进行精确的电导率测量。无论是在环保、化工、制药、医疗或是食品、饮料行业，都可以进行电导率，电阻率，盐度，TDS的测量。inoLab® Cond 7310系列都提供了具有先进功能并易于使用的成套配置。直观的用户界面和易清洗的外壳和键盘是适用于实验室的理想选择。

精密电导率测量，生成的测量文档，符合GLP要求

inoLab® Cond 7310系列适用于实验室：要求生成符合GLP（良好实验室规范）的测量文档。inoLab® Cond 7310具有inoLab® Cond 7110的全部功能，并增加了文档功能。

WTW inoLab Cond7310实验室台式电导率测试仪特点：

* 可测量电导率，电阻率,盐度，TDS及温度

* 可连接纯水和超纯水电极

* 自动校准，自动评估提示电极状态

* 直观的用户界面

* 最高分辨率0.001μs/cm

* 自动读数功能,确保结果的重复性

* 手动存储200组，自动存储5000组数据

* 可通过USB接口输出数据到PC

* 可选内置打印机

通过USB接口传输文档

通过USB接口，inoLab® Cond 7310可轻松地连接到PC，方便传输当前的或存储的数据。集成的数据记录器，可调时间间隔，自动记录所有的测量数据。日期、时间及ID号均支持GLP功能。此外，用户可以输入传感器的序列号，用于完整文档。所有的数据都以易于处理的.CSV格式传输，用于Microsoft® Excel的加载工具（MultiLab Importer软件）可以直接把测量和校准记录导入Excel数据表。

通过内置打印机输出文档

inoLab® Cond 7310P提供了内置打印机，用于打印测量和校准结果，高质量的打印纸可读性长达 7年。

操作方便

图形显示，易于阅读，方便而安全的操作，所有关键信息一目了然。

| WTW inoLab Cond7310实验室台式电导率测试仪技术参数 |
| --- |
| 尺寸 | 240×190×80 mm |
| 重量 | 0.8 kg |
| 机械结构 | 防护等级 | IP43 |
| 环境条件 | 保存 | -25～+65℃ |
|  | 操作 | +5～+55℃，电源适配器工作时+5～+40℃ |
| 电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V，寿命800小时 |
|  |  | 100-240VAC/9VDC电源适配器 |
| 功能 | 存储 | 手动200/自动 5000 |
|  | 参考温度 | 20℃/25℃ |
|  | 打印机 | 可选热敏打印机。 |
|  | USB接口 | USB 1.1/USB B（设备） |
| 量程，分辨率，精度 |
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| ϰ [μS/cm] | 0.000 ... 1.999* | 0.001 | ± 0.5 % |
|  | 0.00 ... 19.99** | 0.01 |  |
|  | 0.0 ... 199.9 | 0.1 |  |
|  | 200 ... 1999 | 1 |  |
| ϰ [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | ± 0.5 % |
|  | 20.0 ... 199.9 | 0.1 |  |
|  | 200 ... 1000 | 1 |  |
| 电阻率 | 1.000 ... 1.999 | 0.001 | ± 0.5 % |
| [Ohm*cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 |  |
|  | 20.0 ... 199.9 | 0.1 |  |
|  | 200 ... 1999 | 1 |  |
| 电阻率 | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | ± 0.5 % |
| [KOhm*cm] | 20.0 ... 199.9 | 0.1 |  |
|  | 200 ... 1999 | 1 |  |
| 电阻率 | 2.00 ... 19.99** | 0.01 | ± 0.5 % |
| [MOhm*cm] | 20.0 ... 199.9* | 0.1 |  |
| 盐度 | 0.0...70.0 | 0.1 | ± 0.1(+5°C...+25°C) |
|  |  |  | ± 0.2(+25°C...+30°C) |
| TDS[mg/l] | 0...1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
|  | 2.00...19.99g/l | 0.01 |  |
|  | 20.0...199.9g/l | 0.1 |  |
| T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 注：*代表只能使用电导常数为0.01cm-1的电极；**代表只能使用电导常数为0.1cm-1的电极。 |
| 标准配置 |
| 1CA300 | inoLab® Cond 7310 实验室精密电导率测定仪，仅主机，含电源适配器，支架和操作手册，软件和USB电缆 |
| 1CA300P | inoLab® Cond 7310P 实验室精密电导率测定仪，仅主机，主机内置热敏打印机，电源适配器，支架和操作手册，软件和USB电缆 |
| 1CA301 | inoLab® Cond 7310 SET 1 实验室电导率测定仪，主机，含电源适配器，支架，TetraCon® 325电导率电极，0.01mol/l KCL电导率标准液，软件和USB电缆 |
| 1CA306 | inoLab® Cond 7310 SET 6 实验室电导率测定仪，主机，含电源适配器，支架，LR 325/01纯水电导率电极，D 01/T流通池，5μs/cm 校准液，软件和USB电缆 |
| 选购附件 |
| 洽询 | 各种电导率电极，校准液等。 |

WTW inoLab Cond7310实验室台式电导率测试仪 现货低价热销中！

WTW inoLab Cond7310实验室台式电导率测试仪 售后服务中心：北京欧信胜科技有限公司！

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！