德国WTW实验室BOD分析仪OxiTop IS6

品牌：德国WTW

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国WTW水质检测仪！部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

BOD分析仪OxiTop IS6产品简介：

生化需氧量BOD的测定是水资源管理中最重要的参数之一,BOD既是评价水质及废水处理效果的重要指标,也是规划设计废水处理设备的重要依据。
呼吸法(压力计法)是测量BOD的一种简单可靠的方法。OxiTop®即是基于这一原理的BOD测量系统,水样中的微生物消耗氧气，产生的CO2被NaOH吸收,在密闭的测量瓶中形成负压, OxiTop®通过测量压力的变化直接读出mg/l BOD测量值

* 呼吸法(压力计法)测量BOD5
* OxiTop® IS 6 可同时测量最多6个样品
* OxiTop® IS 12可同时测量最多12个样品
* 采用不同的样品量,最大测量范围可达4,000mg/L
* OxiTop®测量头分黄/绿两色,用于区分入水/出水
* OxiTop®测量头具有自动温度功能,当样品未达到恒定温度时自动延迟测量1-3小时,直到温度稳定
* 自动存储5个测量值,每天1个,无需人员看管
* 在5天测量期间或测量结束后,可随时查看测量值
* 超长电池寿命,约3年更换一次

技术参数

BOD分析仪OxiTop IS6

| OxiTop@测量头参数 |
| --- |
| 测量原理 | 呼吸法(压力计法) |
| 数字显示 | 2位7段LED,10mm |
| 测量参数 | BODn |
| 测量范围 | 0～40mg/l...最大4,000mg/l |
| 测量温度 | 20℃±1℃ |
| 样品温度 | 15～20℃ |
| 工作电源 | 锂电池(260mAh), 2个CR2430(3V） |
| 电池寿命 | 约3年 |
| 保存温度 | -25～+65℃ |
| 工作温度 | 20℃±1℃ |
| 尺寸重量 | 69mm×Φ70mm, 约85g |

| 磁力搅拌器参数 |
| --- |
| 工作电源 | 100-240VAC适配器，输出18VAC/1A |
| 功率消耗 | 最大24VA |
| 搅拌棒速度 | 程序控制，180-450转/min |
| 保存温度 | -25～+65℃ |
| 工作温度 | +5～+40℃ |
| 尺寸重量 | IS 6：265×181×67mm, 1.6kg IS 12：350×266×67mm, 3.2kg |

| 标准配置 |
| --- |
| 208210 | OxiTop® IS 6, 6个BOD测量单元,含6个OxiTop测量头(3黄3绿), 6个棕色510ml测量瓶及橡皮筒,6个搅拌棒及1个取棒杆,IS6搅拌器1个,100-240VAC适配器, CO2吸收剂50g*2,硝化抑制剂25ml,164/432ml溢流瓶各1,记录纸1本,使用手册 |
| 208211 | OxiTop® IS 12, 12个BOD测量单元,含12个OxiTop测量头(6黄6绿), 12个棕色510ml测量瓶及橡皮筒,12个搅拌棒及1个取棒杆,IS12搅拌器1个,100-240VAC适配器, CO2吸收剂50g*2,硝化抑制剂25ml,164/432ml溢流瓶各1,记录纸1本,使用手册 |
| 选购附件 |
| 洽询 | 测量头,测量瓶,标记环,搅拌棒,吸收剂,硝化抑制剂,溢流瓶,恒温培养箱等 |

德国WTW实验室BOD分析仪OxiTop IS6价格

德国WTW实验室BOD分析仪OxiTop IS6 包邮

德国WTW实验室BOD分析仪OxiTop IS6 图片

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！