PLG盘式干燥机

使

用

说

明

书

常州苏群干燥设备有限公司

厂址：江苏常州市天宁区郑陆镇三河口工业区     邮编：213000

电话：0519-89809868     13016868786

http：//www.suqungz.com        E-mail：czwfm168@126.com

目录

1、概述

2、结构和原理

3、技术性能

4、安装

5、开机

6、电器使用

7、停机

8、注意事项

- 概述

盘式连续干燥器是我公司设计、制造的高效节能干燥器。其特点是热效率高，干燥均匀，产品质量好；操作连续、密闭；结构紧凑，占地面积小，配置简单，不附设除尘设备；设备运转可靠，动力消耗低，适应性强。

- 结构和原理

盘式连续干燥器主要由大小干燥盘、耙臂、耙叶、主轴、传动装置和筒体组成。大干燥盘和小干燥盘交替排列，每个盘上方有一个十字臂，耙臂固定在主轴上，并带有许多可调的回转耙叶。干燥盘是空心的，加热介质从空流道通过。运行时，主轴由调速电机通过减速机带动而缓慢旋转，帕尔则在盘面上移动。湿物料从顶部的加料器定量连续地加到小干燥盘靠里边盘上，然后被耙叶不断的翻动、疏松、切沿螺旋线向外移动，由外沿落入大干燥盘的外沿。大干燥盘上的耙叶继续同样的方式把物料向内转移从内沿落入小干燥盘内，这样物料由上而下通过所有干燥盘，在盘上循序布满均匀加热而得到干燥，在干燥器底部连续排出产品，设备采用带保温的筒体封闭，湿气从筒体的上方排走。

特点：

（一）调空容易、适用性强

1.通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸可使干燥过程达到最佳。

2.每层干燥盘皆可单独通入热介质或冷介质、对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。

3.物料的停留时间可以精确调整。

4.物料流向单一，无返混现象，干燥均匀，质量稳定，不需要再混合。

（二）操作简单、容易

1.干燥器的开车，停车操作非常简单，不需要特殊的过程控制设备。

2.停止进料后，传送物料的耙叶能很快地排空干燥器内的物料。

3.通过特殊的大规格检视门和视镜，可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。

（三）能耗低

1.料层很薄，主轴转速低，物料转送系统需要的功率小，电耗少。

2.以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。

（四）操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求

1.常压型：由于设备内气流速度低，而且设备内湿度分布上高下低，粉尘很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含粉尘。

2.密闭型：配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的有机溶剂，溶剂回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒物料的干燥。

3.真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。

（五）安装方便、占地面积小

1.干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。

2.由于干燥盘层式布置、立式安装，使得既得干燥面积很大，占地面积也很小

- 技术性能

- 干燥能力：7-25Kg水/㎡/h

- 操作压力：常压（微负压、负压）

- 主轴转速：1—10r/min（无级调速）

- 加热介质：0.1—0.4MPa蒸汽或热水、导热油、烟道气。

- 蒸汽耗量：1.3—1.6Kg蒸汽/Kg水。

- 物料停留时间：5—60min

- 初始物料粒径：0.5um-5mm

- 初始物料最大湿度：根据物料性质不同而不同，最高可达80%

- 物料最终指标：干品含湿量最高可达0.01%以上。

- 残余温度：按物料性质和用户要求

- 其他项目和指标见下表：

| 型号 | 干燥面积 ㎡ | 大盘直径 | 外形尺寸mm | 电机功率 Kw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500/6 | 8.5 | 1500 | φ2010×3120 | 1．5 |
| 1500/8 | 11．3 |  | φ2010×3480 |  |
| 1500/10 | 14．1 |  | φ2010×3480 | 2．2 |
| 1500/12 | 16．9 | 2200 | φ2010×4200 |  |
| 2200/6 | 19．6 |  | φ2790×3120 | 3 |
| 2200/8 | 26．1 |  | φ2790×3480 |  |
| 2200/10 | 32．7 |  | φ2790×3480 |  |
| 2200/12 | 39．2 |  | φ2790×4200 |  |
| 2200/14 | 45．8 |  | φ2790×4660 | 4 |
| 2200/16 | 52．3 |  | φ2790×5020 |  |
| 2200/18 | 58．9 |  | φ2790×5300 |  |
| 2200/20 | 65．4 |  | φ2790×5740 |  |
| 2200/22 | 71．9 |  | φ2790×6100 |  |

如有不全，详见本公司产品说明书。

- 安装

- 设备一般整机出厂，一次座落在设备基础上，基础应牢固可靠。调平找正，使主轴中心线垂直水平面，其不垂直度不大于总高度的1/1000，且不大于3mm

- 安装传动装置：接电机及调速器电源线，接线应使主轴转动符合设备标示方向。

- 手动盘车检查耙叶与盘面的接触是否良好，并调整加料刮刀位置。

- 开机

- 检查设备各部分联接是否可靠，润滑、密封是否正常，干燥盘上部的粘有碍物。

- 打开蒸汽（或其他加热介质）阀门，首先加热干燥盘，至温度达到设定值。

- 启动电机，调节控制器（电器部分详见六）使主轴转速缓慢增加到预定值，随时检查转动是否正常，耙叶在盘面上运动是否灵活。

- 检查湿料的粒度和湿度是否正常，干燥器加料是否均匀，调节加料量、干燥盘的温度和主轴转速，选择最佳操作参数。

- 控制冷却水量，使产品温度适宜。

- 定期打开检查门，观察运行情况，定时取样分析，记录参数，发现异常情况，立即停车，分析原因。

- 电器使用

- 干燥器运转之前首先检查线路联接是否正确，无误后才可以接通主电源。

- 启动电机之前，应先设定电动机启动较低的输出频率，存入变频器中。

- 启动变频器运行（Run）按钮，确认正确的电动机旋转方向（从电机轴方向看，顺时针方向），电动机不得反转，如果旋向不对，调换电动机任何二根线头即可。

- 检查好正确的旋转方向后，为保证干燥器安全运行，设定一个低的运行频率，按运行（Run）按钮，干燥开始运转，逐步增加变频器输出频率（按^键），提高电动机转速，达到干燥正常动作要求转速。

- 不要频繁地切换主电源，应通过变频器面板上的运行（Run）和停止（Stop）键来控制干燥器的运行和停止。

- 变频器的正确使用，请详细阅读其说明书。

电磁调速设备：

- 设备运转之前应检查路线是否正确，无误后才可接通主电源。

- 闭合电机电源开关，确认电动机的正确旋转方向（从电机主轴方向看，顺时针方向），电机不得反转，如果旋向不对，调换电动机任何二根线线头即可。

- 闭合电动机及电磁调速器电源开关，顺时针方向慢慢旋转调速旋钮，干燥器开始运转，然后再逐渐增加电动机输出的转速，达到干燥正常动作要求转速。

注意：每次停止后，再启动前都应先将调速旋钮，按顺时针方向旋至最小，待电源接通后，再逐步提高转速。

- 电磁调速器的使用方法请详见其说明书

- 停机

  - 停止加料

  - 待各干燥盘的料基本通过后，关闭加热介质和冷却水的进口阀。

  - 把电机的调速控制器旋志零点，关电源

  - 清理盘面上的剩余物料。

  - 检查各部分是否完好、正常。

- 注意事项

  - 湿物料应呈松散状，不结块。膏状物料应加预干燥器

  - 给料装置应性能良好，以保持进料均匀连续。

  - 禁止粒径大于10mm的硬块物料混入

  - 干燥盘面不得有物料粘挂，否则影响传热和落料效果，也增加功率消耗

  - 如停电和故障而突然停机，应立即停止给料、供热和水，然后关电源，打开检查门，清理盘上的物料，以防止物料结块，盘面结疤。

  - 加料盘上面刮刀和加料盘的间距及耙臂上是否需要装套管和碾滚，应根据试生产情况确定。

  - 设备严禁倒转，以防止设备损坏

  - 调整耙叶必须关停机电，用人工盘车调整，严禁在设备运转时进行调整，以防止人员伤害。

  - 蒸汽管路必须安装限压装置，严禁超压。