XSG旋转闪蒸干燥机

使

用

说

明

书

常州市豪龙干燥设备有限公司

CHANGZHOU   HAOLONG  DRYING  EQUIPMENT  CO。，LTD

电话：0519-88738818       88737188                   传真：0519-88738838

88738828

- 用途及适用范围

本系列干燥机适用于各种粉状、颗粒状、块状、泥浆状物料的干燥，广泛适用于食品、化工、医药、建材等行业，如有机物、陶瓷等。

- 工作原理及特点

旋风式闪蒸干燥机属对流干燥的一种.热风从干燥塔的底部吹入,

物料进入干燥塔经破碎后被热风吹起并呈悬浮态上升,悬浮状的物料与热风充分接触,瞬间完成干燥过程(一般15秒以内),干燥塔上部装有分级器,颗粒较大或未充分干燥的物料被分级器挡住,沿塔壁回落,重新参加干燥过程.颗粒较小并充分干燥的物料由塔顶排出,再经后面的分离机构分离后,成为成品.

现在常用的干燥方式是箱式干燥,除耗能较大外,干燥后还要再粉碎.与箱式干燥方式比,本装置可节约能源30-50%,另外工艺简单,省工.省时,产品质量优良.与箱式及其它干燥方式比,本干燥装置可以说是干燥技术上的一次革新。

（详细）经换热器加热后的洁净空气被鼓入进风口,以适宜的速度旋入干燥室底部的环隙,然后按切线方向进入干燥室,并呈螺旋状上升；同时,物料则由可无级调速的加料器定量加入塔内。在干燥塔内,物料与热空气进行充分高效的质、热变换，被干燥的粉状物料随同热风一起输送至分离器,其中成品收集包装,而尾气则进一步经除尘装置处理后排空。

在干燥塔底部装有蜗壳式空气分配器和搅拌器，搅拌器的转速通过调节外部电机的转速进行无级调速。搅拌器有两个作用：它可以带动从分配室进入干燥室的热空气产生高速旋转的气流,进而形成稳定的流化床层,避免了由于局部粘堵而产生的喷动窜涌等不稳定流态化;其次,由于搅拌器上的多组刀片高速旋转,对大块物料不断的粉碎,使物料的干燥表面不断更新,增大了换热面积,从而强化了质、热交换,提高了干燥速率。另外,搅拌器上的刀片与干燥塔器壁间隙极小,及时清理掉粘结在壁上的物料,以防止物料长期停留而变性。为确保物料不变性分解,塔壁内设有冷却夹套，对于热敏性物料可百分之百保证质量。蜗壳式的空气分配器,使切向进入的热空气均匀地通过底部环隙呈螺旋形上升,合理的环隙风速保证了物料良好的流化干燥。

在干燥塔中部,无级调速的定量加料器不断的把物料加入。同时,物料被底部的搅拌器粉碎后又被高速旋转的热气流吹起,在干燥室形成了一种相对稳定的流化层。物料与热空气之间进行着迅速而充分的热量和水份交换,大部分的水份蒸发在这一过程中完成。含水率高,比表面积小的物料粒子由于其重力大于浮力,在干燥室中沉降,在下降过程中不断干燥,运动到底部时经刀片的破碎和高速气流的冲击,得到进一步粉碎和干燥,此时其重力小于浮力,粒子开始上升运动。

在干燥室上部,设有环状的挡板,即分级器。物料随旋转气流夹带上升,由于受离心力作用,大块的,未达到水份要求的(即比重较大)物料受离心力作用,其旋转半径增大,当其旋转半径大于分级器的半径时,被挡在干燥室内进一步干燥粉碎,直至满足要求方才溢出。较细的粉碎体在干燥室中部干燥后随气流夹带上升,由于其粒径较小且达到水份要求(即比重较小),离心力相对较小,其旋转半径小于分级器半径,然后就随气流排出,送至收集装置。

- 结构特点及性能优点

- 颗粒在气流中高速分散,同时采用高温干燥介质,强化干燥过程,所以干燥时间极短,干燥速度极快,热效率极高。

- 由于干燥速度极快,物料受热时间短,本身温升较低,不破坏物料的化学性质。

- 可以处理带有一定粘度的物料。

- 干燥过程全封闭,无杂质混入,产品纯度高.且产品不外泄,对环境无污染,改善了操作条件。

- 可以配微机控制,连续作业,适用于大规模生产。

- 整套设备中,凡接触物料的部分,全部采用不锈钢制作.

（详细）旋转闪蒸干燥机在结构上有以下几个特点:

1  干燥室底部设置倒锥体结构,使干燥器气体流通截面积自下而上不断变大,底部气速相对较大,上部气速相对较小,从而保证了下部的大颗粒处于流态化状态的同时,上部的小颗粒也处于流化状态。倒锥体结构还缩小了搅拌轴悬臂部分的长度,从而增加了运转的可靠性。另外,这一结构可以有效地防止轴承在高温区工作的恶劣状况,从而延长了轴承的使用寿命。

2  搅拌齿上设置刮板。物料在被搅拌齿旋转粉碎的同时，又被抛向器壁，粘在壁面上，如果不及时将粘在器壁上的物料刮下，则会出现严重“结疤”现象，导致不能正常操作。搅拌齿上安装刮板，可以保证在物料与器壁粘结牢固前，将其剥落。

3  干燥室顶部设置分级环。其作用主要是将颗粒较大、还没有干燥的物料分离挡下，继续进行干燥，从而保证满足产品粒度分布窄、湿含量均匀一致的要求。

4  锥底热风入口处设置冷却夹套。热风开始与物料接触处，温度很高，一般接近空气的温度，远远高于床层中的温度，操作中难免出现少部分物料在环隙附近粘结，停留时间过长，从而导致物料变质，甚至产生熔化，为避免这一现象，增设局部夹套，可以降低该处器壁的温度，使操作得以顺利进行。

由于闪蒸干燥机以上结构特点，使其性能较其它干燥机存在以下优点：

1  干燥强度高。由于物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化，呈高分散状态，气固两相间的相对速度较大，强化了传质、传热。

2  适宜于热敏性物料。干燥机底部高温区气速高，物料很难与热表面直接接触；另外附有冷却夹套、搅拌齿配有刮板这一切解决了物料粘壁、焦化之忧。

3  工艺简化。与运用其它类型的干燥机相比，用闪蒸干燥机干燥膏糊状、泥浆、滤饼等物料可以一次干燥成均匀的粉状产品，省去了粉碎、筛分等工序。

4  有效控制终水份和细度。进料及热风温度的调节及分级器的协调统一，对终水份和成品粒度能够充分控制，从而保证了产品的湿含量及细度均匀一致。

- 主要技术参数：

| 型号 名称 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机内径（mm） | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 风量 M³/h | 350 500 | 1150 2000 | 2450 4500 | 4450 7550 | 7000 12500 | 10000 18000 | 18000 30500 |
| 蒸发水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-420 | 300-600 | 600-1000 |
| 装机功率Kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 93 | 144 | 275 |
| 最大高度(m) | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 8.0 |

- 热源配套

加热方式可任意选择，本厂产品提供，蒸汽加热（150℃以下），电加热方式或电加热补偿，燃煤热风炉（300℃）以下，燃油热风炉（600℃以下），用户根据条件选择。

- 安装说明

- 在干燥机订货时，可向本厂索取安装位置图

- 在干燥机我厂向用户成套提供，并派员工指导安装调试

- 安装时保证各连接部位的密封，不得漏气，否则将严重影响干燥效果。

- 为避免风机噪音，用户可把风机装在消音室内（用户自建）

- 安装时，旋风分离器、布袋除尘器位置及风机位置可根据用户厂房位置按工艺流程作适当调整。

- 布袋除尘器使用0.5-0.7Mpa高压空气，气源由用户自备。

- 操作说明

- 空载试机

（1）、检查电气路线及各边接点待消除隐患后开机。

（2）、干燥系统各连接部位是否漏气，如漏风，则加密封条。再次上紧螺栓，直至不漏风。

（3）、风机，主机电机及其他机械传动部件必须安装牢固，运行平稳，无阻滞现象。

（4）、加热升温如使用蒸汽作热源在0.6-0.8Mpa压力下电加热补偿时看温度上升是否正常，一般需半小时左右。

（5）、如使用电加热作热源，看电热管发热温度上升是否正常，能否达到预定数值。

（6）、如使用热风炉用热源，看温度上升是否达到预定数值。

2、试生产

（1）、合上电源开关，启动关风机及引风机

（2）、开启主机电机

（3）、先打开加热器排水阀，待余水出净后，打开热源开关。

（4）、待混合室温度达到预定值后，开启加料器，均匀加料.

(5)、开启脉冲阀，使脉冲工作。

（6）、出料

A、自动出料，开启出料开关

B、手动出料，先关紧蝶阀，开启下蝶阀，待料出干净后，关启下蝶阀，开启上蝶阀，与此往复。

（7）、烘干完毕，先停止加热，关闭加料器，待余料出净后关风机，主机电机及出料阀。

（8）、清理加料器及布袋除尘器

3、正常生产

（1）、与试生产相同

（2）、机内定期润滑，保养，维修

七、电控箱概述

本设备采用三相四线制电源，温度显示仪分别测量进风，混合尾气的温度，为确保因某一电路发生故障而不影响其他设备的使用，整个系统均实行连锁，为防意外，电路控制部分设有色标明显的紧急停止按钮，具体见线路控制图，加料器控制详见控制说明书。

八、维护及故障处理

1、周围环境应保持清洁，防止油污，水份及潮气进入控制柜内部，以免发生短路漏电等事故。

2、对停用时间较长或必要时，应对各电器的绝缘电阻进行必要的测量，如果绝缘电阻下降，应进行干燥处理或调换。

3、控制器转速表读数，根据要求定期校对，保持适当的精确度。

4、经常检查三角带及链条的松紧度及时张紧或更换。

九、易损件：

1、皮带  2、热电阻   3、三角带   4、链条   5、链轮   6、Q型密封圈

7、视镜玻璃   8、布袋   9、脉冲阀   10、无纺布